МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации

А. И. Беляев

2 июля 2009 г.

МЕТОДИКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВНЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕВОДА ТРАКТОРОВ, ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ И КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ В ЭТАЛОННЫЕ ЕДИНИЦЫ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВОВ 
ИХ ПОТРЕБНОСТИ

Москва 2009

УДК 631.153

ББК 65.32

М 54

Авторы:

А.Ю. Измайлов, д-р техн. наук; В.П. Елизаров, д-р техн. наук; 
Н.М. Антышев, канд. техн. наук; Я.П. Лобачевский, д-р техн. наук; 
В.Г. Шевцов, канд. техн. наук; В.М. Бейлис, канд. с.-х. наук; 
Э.В. Жалнин, д-р техн. наук; О.С. Марченко, канд. техн. наук; 
А.А. Соловейчик, канд. техн. наук; Р.С. Муфтеев, канд. техн. наук;
М.Ш. Жилкибаев, канд. техн. наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии); 
В.В. Нунгезер, Н.Т. Сорокин, д-р экон. наук, В.И. Сушков, А.П. Севастьянов,
Г.А. Гоголев, И.В. Крюков (Минсельхоз России);
В. Ф. Федоренко, чл.-корр. Россельхозакадемии
(ФГНУ «Росинформагротех»)

Рецензенты:

В.М. Косолапов, д-р с.-х. наук, акад. Российской экологической академии, 
директор ГНУ ВНИИ кормов;

В.Г. Егоров, д-р с.-х. наук, проф., гл. науч. сотр. ГНУ НИИСХ ЦРНЗ;

В.И. Скутнев, инж., директор ЗАО «Павловская МТС»

Ответственный за выпуск:

В.И. Сушков, начальник отдела Депнаучтехполитики Минсельхоза России

| М 54 | Методика использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы при определении нормативов их потребности: инструктивно-методическое издание. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 56 с. |
| --- | --- |

ISBN 978-5-7367-0683-9

В работе приведены нормативы потребности в тракторах, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах как отечественного, так и зарубежного производства. Даются обоснование эталонных показателей, описание эталонных условий для расчета коэффициентов перевода физических единиц техники в эталонные, а также рекомендации по применению их при планировании обновления машинно-тракторного парка хозяйств, субъектов Федерации и России в целом.

Предназначена для широкого круга специалистов сельскохозяйственных предприятий, территориальных органов управления субъектов Федерации, а также работников Минсельхоза России.

Методика рассмотрена и одобрена на заседании секции Ученого совета ГНУ ВИМ (протокол № 1 от 6 февраля 2009 г.) и Научно-техническим советом Минсельхоза России (протокол  № 16 от 8 июня 2009 г.).

УДК 631.153

ББК 65.32

ISBN 978-5-7367-0683-9                                                              ( Минсельхоз России, 2009

Введение

Машинно-технологический комплекс сельского хозяйства как инновационная база аграрного производства является важнейшей социально ориентированной производственной системой, которая регулирует объемы, количество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции.

Среди главных инструментов решения этой сложной проблемы – разработка и применение научно обоснованных нормативов потребности в сельскохозяйственной технике. Методической базой разработки нормативов при рыночных отношениях служат условные коэффициенты применительно к основным типам техники [1].

Практика применения условных коэффициентов действующего нормативного документа [1] показала, что они нуждаются в существенной доработке, так как структурно изменились рынок сельскохозяйственной техники и машинно-тракторный парк хозяйств, появилась новая техника, включая машины из дальнего зарубежья, и новые технологии. Возникла необходимость объективной оценки выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в части ее целевых индикаторов, характеризующих перспективное развитие технической оснащенности сельского хозяйства России.

В связи с этим для совершенствования нормативной базы обоснования потребности сельского хозяйстве в технике [2] появилась необходимость:

1. Установить:

новый условный трактор, зерноуборочный комбайн, кормоуборочный комбайн (эталонные единицы);

новые коэффициенты перевода всех используемых в парке техники и предлагаемых на рынке тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в условные, соответствующие соотношению производительности этой техники различных типов и марок с учетом влияния их конструктивных особенностей и условий работы (нормообразующих факторов).

Тракторы и комбайны выбраны потому, что они являются главными системо- и энергообразующими факторами в сельском хозяйстве.

2. Разработать:

нормативы потребности в указанных типах техники для растениеводства с учетом новых коэффициентов и рыночных условий развития экономики на период до 2012 г. и последующие годы;

методику использования новых коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы при определении потребности в технике на примере производства растениеводческой продукции.

При этом при разработке нормативов потребности в качестве исходных данных следует учесть уточненные нормообразующие факторы для групп хозяйств основных агрозон России. На их основе рассчитать нормативы потребности для федеральных округов России и входящих в них агрозон, а также для Российской Федерации в целом.

Разработанная методика предназначена для широкого круга специалистов сельскохозяйственных предприятий, территориальных органов управления субъектов Федерации, а также Минсельхоза России.

При обосновании базовых положений методики учтены основные направления Стратегии машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года [3].

1. Основные положения разработки методики

В основу разработки условных (эталонных) коэффициентов положены научно обоснованные нормы выработки на сельскохозяйственные механизированные работы, нормативная продолжительность механизированных операций, перспективные технологии производства культур, зональные особенности регионов и др.

Номенклатура тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов определялась в соответствии с данными мониторинга выпуска отечественной и зарубежной техники.

Разработанные нормативы потребности в тракторах и комбайнах являются основной частью методики, так как позволяют оценить состояние и перспективы изменения парка хозяйств с учетом новых значений коэффициентов. Они отвечают современному и перспективному уровню развития механизации сельского хозяйства, отражают особенности условий производства зерновых и кормовых культур, обеспечивают рациональное использование материально-технических и трудовых ресурсов. Разработаны для перспективных отечественных и зарубежных тракторов и комбайнов, обеспечивающих производство зерновой и кормовой продукции по прогрессивным технологиям, адаптированным к местным условиям.

Обеспечение взаимосвязанности нормативов потребности сельского хозяйства в тракторах и комбайнах, включая коэффициенты перевода их в эталонные единицы, основывается на экспертной оценке технико-экономических показателей, исходя из их матричной модели, которая строилась путем заданных сочетаний распределения объемов работ, выполняемых по различным вариантам технологий (технологических операций) во всех агрозонах страны с применением различных типов тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Операционное описание системы нормативов в матричной модели представлено в виде данных для всех агрозон механизации страны.

За нормативную потребность в тракторах принималось рассчитанное число тракторов, приходящихся на 1000 га площади пашни, зерноуборочных комбайнов – на 1000 га площади посева зерновых культур, кормоуборочных комбайнов – на 1000 га площади посева однолетних, многолетних трав и силосных культур, обеспечивающих выполнение технологических операций и снижение материальных и трудовых затрат при рациональной организации использования машин, соблюдение агротехнических требований и рациональных сроков выполнения работ в условиях рыночных отношений.

Значения этих нормативов определяются на основании технических характеристик типоразмерного ряда тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

Для того, чтобы нормативы потребности в физических единицах стали эталонными, их умножают на соответствующий условный коэффициент. Нормативы дифференцированы по агрозонам федеральных округов.

Нормативы потребности в тракторах и комбайнах определялись по пиковой загрузке в технике при выполнении технологических операций в оптимальные агросроки. Они разработаны на основе расчетов оптимального машинно-тракторного парка в типичных хозяйствах по всем направлениям производственной специализации и условиям производства. Всего обработаны данные по 25 тыс. хозяйств.

Работа по нормативам в общем виде включала в себя:

систематизацию производственных типов хозяйств и их специализацию на перспективу;

выделение объектов представителей, отражающих наиболее существенные признаки, характеризующие условия производства;

определение объемов механизированных работ в соответствии с технологическими процессами и их распределение;

расчет состава и структуры МТП для хозяйства-представителя;

определение нормативов потребности в тракторах, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах;

расчет средневзвешенных нормативов потребности техники для агрозон федеральных округов и России в целом.

Рассчитанные нормативы отражают оптимальный по структуре и количественному составу парк тракторов и комбайнов, обеспечивающий выполнение годового объема механизированных работ в соответствии с прогрессивными технологиями в оптимальные агротехнические сроки.

Для определения потребности в тракторах и комбайнах на уровне хозяйств, агрозон и России в целом использовались условные коэффициенты. Они предназначены для приведения разнообразной техники в сопоставимое эталонное количество.

В качестве эталонных были приняты по два образца наиболее типичных по уровню мощности и техническим характеристикам для настоящего времени и на перспективу тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

В случае рассмотрения тракторов по отношению к эталонным другие типоразмеры имеют условные коэффициенты перевода, равные отношениям сменных производительностей соответствующих пахотных агрегатов, определенных путем компьютерного моделирования в эталонных условиях. Таким образом, за эталонное принимается техническое средство фиксированной мощности, определенного технического уровня, выполняющее соответствующий объем работы в заданных эталонных условиях.

Районирование нормативов. Нормативы потребности в тракторах и комбайнах рассчитаны с учетом условий агрозон федеральных округов, поэтому все исследования проводились в соответствии с принятым районированием.

Всего выделено 15 агрозон в семи федеральных округах (табл. 1).

Таблица 1

Площадь пашни, зерновых, силосных культур, однолетних 
и многолетних трав в агрозонах России

| Федеральный округ | Агрозона | Площадь, тыс. га* |
| --- | --- | --- |
|  |  | пашня | зерновые культуры | однолетние, многолетние травы и силосные культуры |
|  |  |  |  | всего | в том числе комбайновая уборка |
| Россия | В целом | 115356,8 | 44429,86 | 25121,6 | 13477,5 |
| Центральный | 1 | 22668,8 | 6846,10 | 7000,1 | 3214,0 |
|  | 1.1 | 12565,1 | 2424,34 | 1260,0 |  |
|  | 1.2 | 10103,7 | 4421,76 | 5440,1 |  |
| Северо-Западный | 2 | 2981,0 | 258,92 | 1520,2 | 749,0 |
| Южный | 3 | 21958,0 | 10188,64 | 5140,3 | 13370,0 |
|  | 3.1 | 16104,3 | 8034,28 | 3590,2 |  |
|  | 3.2 | 5853,7 | 2154,36 | 1550,1 |  |
| Приволжский | 4 | 35023,7 | 13321,31 | 5580,3 | 4575,5 |
|  | 4.1 | 4321,6 | 1376,67 | 390,3 |  |
|  | 4.2 | 27169,4 | 11126,94 | 4800,0 |  |
|  | 4.3 | 3532,7 | 817,70 | 388,0 |  |
| Уральский | 5 | 8126,0 | 3467,33 | 1358,1 | 941,5 |
|  | 5.1 | 2889,6 | 1045,92 | 760,1 |  |
|  | 5.2 | 5236,4 | 2421,41 | 600,0 |  |
| Сибирский | 6 | 22438,3 | 9960,82 | 5003,4 | 2504,0 |
|  | 6.1 | 16114,0 | 8226,66 | 2320,4 |  |
|  | 6.2 | 6324,3 | 1734,16 | 2710,0 |  |
| Дальневосточный | 7 | 2161,0 | 386,73 | 490,2 | 156,5 |
|  | 7.1 | 184,6 | 13,4 | 190,0 |  |
|  | 7.2 | 1976,4 | 373,33 | 300,2 |  |

______________

* По данным справочника Минсельхоза России «Агропромышленный комплекс за 2007 год».

В табл. 1 представлены площади пашни, посева зерновых, однолетних, многолетних и силосных культур по России в целом, федеральным округам и агрозонам. Значения этих площадей использовались для определения потребности в тракторах, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах на всех уровнях расчета.

В Центральном федеральном округе выделены две агрозоны – 1.1 и 1.2. Агрозона 1.1 включает в себя центральные области Нечерноземной полосы. В агрозону 1.2 входят области Центрально-Черноземной полосы, которые делятся на степную и лесостепную части.

Северо-Западный федеральный округ включает в себя агрозону 2.1, в которую входят десять областей.

Южный федеральный округ делится на две агрозоны – 3.1 и 3.2. Агрозона 3.1 включает в себя республики Северного Кавказа, Краснодарский и Ставропольские края, Ростовскую область.

Агрозона 3.2 включает в себя две области – Волгоградскую и Астраханскую.

Приволжский федеральный округ состоит из трех агрозон – 4.1, 4.2 и 4.3.

В агрозону 4.1 входят три республики и Нижегородская область. Агрозона 4.2 включает в себя две республики и пять областей. В агрозону 4.3 входят четыре региона.

Уральский федеральный округ состоит из двух агрозон – 5.1 и 5.2.

В агрозону 5.1 входят Свердловская и Тюменская области, в агрозону 5.2 – Курганская и Челябинская.

В Сибирском федеральном округе две агрозоны – 6.1 и 6.2.

В агрозону 6.1 входят области Западной Сибири, в агрозону 6.2 – области Восточной Сибири.

Дальневосточный федеральный округ объединяет две агрозоны – 7.1 и 7.2.

В агрозону 7.1 входит ряд северных областей и автономных округов России.

Агрозона 7.2 состоит из четырех субъектов Федерации, которыми являются Приморский, Хабаровский края, Амурская область и Еврейская автономная область.

2. Эталонные единицы. Условные коэффициенты помарочного перевода отечественных 
и зарубежных тракторов, зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов 
в эталонные единицы

В качестве эталонных единиц приняты условные тракторы ТЭ-100 (близкий по параметрам к трактору ДТ-75Д), ТЭ-150 (близкий по параметрам к трактору Т-150-05-09), зерноуборочные комбайны «Нива-Эффект» и «Vector-410», кормоуборочные – КСК-100А-Б и «Дон-680М».

Из перечисленных первые эталонные образцы соответствуют средней мощности и наиболее типичному современному техническому уровню, что позволяет рекомендовать их для проведения расчетов до 2012 г. Вторые эталонные образцы приведены как наиболее соответствующие среднему техническому уровню в ближайшей перспективе и рекомендуются для проведения расчетов после 2012 г.

Для тракторов в качестве эталонного показателя принята производительность пахотного агрегата в час сменного времени в эталонных условиях: площадь поля 50 га, глубина обработки 22-24 см, удельное сопротивление почвы в зависимости от рабочей скорости, базовое значение (55 кПа) при скорости 8 км/ч, коэффициент прироста сопротивления 3,5% на 1 км/ч, длина гона 800 м, фон – стерня по ГОСТ 7057-81, среднее расстояние переезда 5 км.

Классификационные диапазоны тягово-мощностных показателей и технического уровня тракторов, влияющих на эталонный показатель, учитывают эксплуатационную массу, эксплуатационную мощность двигателя, тип трансмиссии, тип движителя, особенность кинематики поворота, расположение поста управления, степень автоматизации управления трактором, приспособленность двигателя к преодолению динамических колебаний сопротивления.

При компьютерном моделировании работы пахотного агрегата его режим определялся положением точки максимального тягового кпд на тяговой характеристике с учетом агротехнического ограничения рабочей скорости 11 км/ч.

Трактор ТЭ-100 – гусеничный, эксплуатационная мощность 73,5 кВт, ширина захвата пахотного агрегата 2,24 м, коэффициент использования времени смены 0,77, производительность в час сменного времени 1,12 га.

Трактор ТЭ-150 – гусеничный, эксплуатационная мощность 110,3 кВт, ширина захвата пахотного агрегата 2,59 м, коэффициент использования времени смены 0,72, производительность в час сменного времени 1,5 га.

Для зерноуборочных комбайнов в качестве эталонной технологической операции принята прямая уборка зерновых колосовых культур.

Зерноуборочный комбайн «Нива-Эффект»: ширина захвата 4,1-
6 м, пропускная способность 5,6 кг/с, мощность двигателя 107 кВт, диаметр барабана 600 мм, вместимость бункера 3 м3, масса (без жатки) 6637 кг.

Зерноуборочный комбайн «Vector-410»: ширина захвата 5-8,6 м, пропускная способность 7,7 кг/с, мощность двигателя 154 кВт, диаметр барабана 800 мм, вместимость бункера 6 м3, масса (без жатки) 9500 кг.

В качестве эталонной технологической операции для кормоуборочных комбайнов принята уборка силосных культур.

Кормоуборочный комбайн КСК-100А-Б: мощность двигателя 
147 кВт, производительность в час основного времени 80 т, удельная мощность на единицу пропускной способности 2,1 кВт/т/ч, пропускная способность до 25 кг/с.

Кормоуборочный комбайн «Дон-680М»: мощность двигателя 
213 кВт, производительность в час основного времени 109 т.

В основу разработки условных коэффициентов положены типовые нормы выработки на сельскохозяйственные механизированные работы в сельскохозяйственных организациях с учетом природных условий эксплуатации тракторов и комбайнов в хозяйствах различных агрозон России.

Условные коэффициенты отражают не только технико-эксплуа-тационные показатели машин, но и служат главным элементом в определении потребности в технике.

Условные коэффициенты отражают эталонный по структуре и количественному составу парк тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, обеспечивающий выполнение всего соответствующего годового объема механизированных работ, предусмотренного технологией сельскохозяйственного производства в оптимальные сроки с учетом зональных условий.

Коэффициенты перевода физических единиц тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные представлены в прил. 1-41. Приведенные в них коэффициенты перевода тракторов для тяговых классов с учетом диапазонов эксплуатационной массы и эксплуатационной мощности следует применять для усредненной оценки состояния и перспектив развития тракторного парка в агрозонах, а также в случае наличия на рынке моделей тракторов, не представленных в прил. 2.

Для моделей тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, по которым условные коэффициенты не определены, но имеются нормы выработки, производится расчет коэффициентов для перевода фактической техники в эталонные единицы с учетом этих норм и имеющихся условных коэффициентов у машин-аналогов.

По колесным и гусеничным тракторам даются их характеристика и по каждому типу – усредненный коэффициент. В характеристику тракторов входят тяговый класс, эксплуатационная масса – в кг, мощность – в кВт (л.с.).

В табл. 3 (прил. 2) представлены коэффициенты помарочного перевода в эталонные единицы тракторов по фирмам, производящим технику, а также приводятся рабочая скорость, коэффициент использования времени смены, производительность в час сменного времени, условные коэффициенты и др.

В табл. 4 (прил. 3) даются значения коэффициентов перевода в эталонные единицы зерноуборочных комбайнов, а также помарочно приводится расчетная пропускная способность комбайна.

В табл. 5 (прил. 4) представлены условные коэффициенты отечественных и зарубежных кормоуборочных комбайнов, значения их производительности, а также удельная мощность на единицу пропускной способности комбайна и др.

___________

1 При помарочном рассмотрении техники указаны фирмы по состоянию на 01.01.2009 г.

3. Нормативы потребности в тракторах 
и комбайнах

Нормативы потребности в тракторах и комбайнах приведены в табл. 2-5.

Организационный и методический подход при разработке нормативов заключается в следующем.

В связи с тем, что тракторы применяются при возделывании и уборке нескольких культур, сроки которых совпадают, потребность в них определяли по напряженному периоду.

Для тракторов общего назначения напряженными являются периоды весенней и осенней обработки почвы, а также уборки.

Последовательность проведения расчетов:

обоснование объема осенней вспашки в период подъема зяби исходя из площади ярового сева, чистых паров, озимых зерновых культур и многолетних трав;

выделение объема вспашки, приходящегося на долю тракторов общего назначения;

определение объема совпадающих и сопутствующих работ, подлежащих выполнению тракторами общего назначения в период подъема зяби;

определение объемов лущения стерни, сплошной культивации и др.;

расчет сезонной выработки за напряженный период и т.д.

Для расчета потребности в универсально-пропашных тракторах определяли объем работ по разным их видам.

Общую потребность в универсально-пропашных тракторах определяли путем суммирования необходимого количества тракторов, постоянно занятых в напряженный период на разных работах.

При составлении графиков использования тракторов были взяты типовые перспективные технологические карты, предусматривающие выполнение всех работ в оптимальные агротехнические сроки и такое распределение объемов работ между тракторами, которое обеспечило бы наиболее рациональную загрузку их в течение года.

Для определения нормативов потребности зерноуборочных комбайнов в эталонных единицах вначале определяли, исходя из оптимального состава машинно-тракторного парка, потребность в комбайнах в физическом исчислении.

Таблица 2. Нормативы потребности в сельскохозяйственных гусеничных тракторах 
(в эталонных единицах на 1000 га пашни), эталонный трактор ТЭ-100

| Федеральный округ | Агрозона | В парке | Общего назначения | Специа-льные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тяговый класс |
|  |  |  | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|  |  |  | масса эксплуатационная, кг |
|  |  | всего | в том числе гусеничных тракторов | 14690-22040 | 11020-14690 | 9180-11020 | 7350-9180 | 5510-7350 | 3670-5510 |
|  |  |  |  | мощность двигателя эксплуатационная, кВт (л.с.) |
|  |  |  |  | 320-397 (436-540) | 250-300 (340-480) | 180-250 (245-340) | 171-200 (232-275) | 131-170 (178-231) | 100-130 (136-177) | 100-130 (136-177) | 101-130 (137-177) | 70-95 (95-136) | 50-90 (68-122) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Россия | В целом | 13,63 | 6,38 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 1,72 | 1,20 | 1,52 | 0,30 |
| Центральный | 1.1 | 11,32 | 1,57 |  |  |  | 0,20 | 0,05 | 0,05 |  | 0,55 | 0,59 | 0,13 |
|  | 1.2 | 16,97 | 6,66 | 0,05 | 0,04 | 0,18 | 0,60 | 0,59 | 0,58 |  | 2,30 | 1,07 | 1,25 |
| Северо-Западный | 2 | 12,33 | 1,65 |  |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,14 |  | 0,58 | 0,63 |  |
| Южный | 3.1 | 16,99 | 7,28 | 0,05 | 0,04 | 0,18 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 2,05 | 1,88 | 0,98 |
|  | 3.2 | 17,04 | 7,40 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,56 | 2,05 | 1,88 | 0,98 |
| Приволжский | 4.1 | 11,00 | 3,62 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |  | 1,66 | 1,46 | 0,30 |
|  | 4.2 | 12,69 | 6,7 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 2,05 | 1,88 | 0,21 |
|  | 4.3 | 13,65 | 5,45 |  |  |  | 0,69 | 0,68 |  | 0,68 | 1,75 | 1,46 | 0,19 |
| Уральский | 5.1 | 11,00 | 4,86 |  |  | 0,07 | 0,71 | 0,69 | 0,69 | 0,61 | 1,30 | 0,79 |  |
|  | 5.2 | 14,12 | 7,02 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,88 | 0,76 | 0,66 | 0,98 | 1,70 | 0,88 | 0,98 |
| Сибирский | 6.1 | 12,08 | 4,88 |  |  |  | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,58 | 1,36 | 0,98 |  |
|  | 6.2 | 11,19 | 4,83 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 1,29 | 0,88 |  |
| Дальневосточный | 7.1 | 2,67 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
|  | 7.2 | 13,40 | 8,94 |  |  | 0,04 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |  | 5,00 | 3,07 | 0,31 |

Таблица 3

Нормативы потребности в сельскохозяйственных гусеничных тракторах 
(в эталонных единицах на 1000 га пашни), эталонный трактор ТЭ-150

| Федеральный округ | Агрозона | В парке | Общего назначения | Специальные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тяговый класс |
|  |  |  | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|  |  |  | масса эксплуатационная, кг |
|  |  | всего | в том числе гусеничных тракторов | 14690-22040 | 11020-14690 | 9180-11020 | 7350-9180 | 5510-7350 | 3670-5510 |
|  |  |  |  | мощность двигателя эксплуатационная, кВт (л.с.) |
|  |  |  |  | 320-397 (436-540) | 250-300 (340-480) | 180-250 (245-340) | 171-200 (232-275) | 131-170 (178-231) | 100-130 (136-177) | 100-130 (136-177) | 101-130 (137-177) | 70-95 (95-136) | 50-90 (68-122) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Россия | В целом | 10,18 | 4,77 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 1,29 | 0,90 | 1,14 | 0,22 |
| Центральный | 1.1 | 8,46 | 1,17 |  |  |  | 0,15 | 0,04 | 0,04 |  | 0,41 | 0,44 | 0,10 |
|  | 1.2 | 12,68 | 4,98 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,44 | 0,43 |  | 1,72 | 0,80 | 0,93 |
| Северо-Западный | 2 | 9,21 | 1,23 |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  | 0,43 | 0,47 |  |
| Южный | 3.1 | 12,69 | 5,44 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 1,53 | 1,40 | 0,73 |
|  | 3.2 | 12,73 | 5,53 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,42 | 1,53 | 1,40 | 0,73 |
| Приволжский | 4.1 | 8,22 | 2,70 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |  | 1,24 | 1,09 | 0,22 |
|  | 4.2 | 9,48 | 5,0 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 1,53 | 1,40 | 0,16 |
|  | 4.3 | 10,20 | 4,07 |  |  |  | 0,52 | 0,5 |  | 0,5 | 1,3 | 1,09 | 0,14 |
| Уральский | 5.1 | 8,22 | 3,63 |  |  | 0,05 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,45 | 0,97 | 0,59 |  |
|  | 5.2 | 10,55 | 5,24 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,66 | 0,57 | 0,49 | 0,73 | 1,27 | 0,66 | 0,73 |
| Сибирский | 6.1 | 9,02 | 3,65 |  |  |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 1,02 | 0,73 |  |
|  | 6.2 | 8,36 | 3,61 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,96 | 0,66 |  |
| Дальневосточный | 7.1 | 1,99 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
|  | 7.2 | 10,01 | 6,68 |  |  | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  | 3,74 | 2,29 | 0,23 |

Таблица 4. Нормативы потребности в сельскохозяйственных колесных тракторах 
(в эталонных единицах на 1000 га пашни), эталонный трактор ТЭ-100

| Федеральный округ | Агрозона | В парке | Общего назначения | Универсально-пропашные | Универсальные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тяговый класс |
|  |  |  | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,4 | 0,9 | 0,6 |
|  |  |  | масса эксплуатационная, кг |
|  |  | всего | в том числе колесных тракторов | 18460-27690 | 13580-18460 | 11540-13580 | 9231-11540 | 6921-9230 | 4621-6920 | 3231-4620 | 2081-3230 | 1390-2080 |
|  |  |  |  | мощность двигателя эксплуатационная, кВт (л.с.) |
|  |  |  |  | 320-347 (436-540) | 320-397 (436-540) | 244-320 (331-435) | 201-243 (276-330) | 201-243 (276-330) | 151-200 (204-275) | 201-243 (276-330) | 151-200 (205-275) | 120-150 (163-204) | 120-150 (163-204) | 121-150 (164-204) | 95-120 (131-163) | 59-94 (81-130) | 41-58 (56-80) | 33-40 (45-54) | 22-32 (30-44) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Россия | В целом | 13,63 | 7,23 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,61 | 0,61 | 0,40 | 0,32 | 0,21 | 0,10 | 2,13 | 0,6 | 0,56 | 1,32 | 0,30 | 0,18 | 0,38 |
| Центральный | 1.1 | 11,32 | 9,75 |  |  |  | 0,24 | 0,24 | 0,18 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 2,80 | 0,93 | 0,93 | 3,09 | 0,43 | 0,22 | 0,70 |
|  | 1.2 | 16,97 | 10,39 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,62 | 0,81 | 0,42 | 0,30 | 0,23 | 0,12 | 4,16 | 0,81 | 0,8 | 1,48 | 0,31 | 0,41 | 0,30 |
| Северо-Западный | 2 | 12,33 | 10,12 |  |  |  | 0,20 | 0,24 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 2,18 | 1,3 | 1,3 | 3,17 | 0,47 | 0,30 | 0,55 |
| Южный | 3.1 | 16,99 | 9,72 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,60 | 1,51 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,14 | 3,38 | 0,74 | 0,74 | 1,46 | 0,37 | 0,21 | 0,33 |
|  | 3.2 | 17,04 | 9,62 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,59 | 1,50 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,14 | 3,38 | 0,74 | 0,74 | 1,46 | 0,37 | 0,13 | 0,33 |
| Приволжский | 4.1 | 11,00 | 7,29 | 0,04 | 0,025 | 0,025 | 0,10 | 0,23 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 1,44 | 0,8 | 0,8 | 2,50 | 0,37 | 0,29 | 0,54 |
|  | 4.2 | 12,69 | 5,99 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,50 | 1,27 | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 1,77 | 0,49 | 0,48 | 0,88 | 0,17 | 0,13 | 0,33 |
|  | 4.3 | 13,65 | 8,21 |  |  |  | 0,66 | 1,62 | 0,34 | 0,25 | 0,20 | 0,12 | 1,56 | 0,77 | 0,77 | 1,50 | 0,36 | 0,29 | 0,43 |
| Ураль-ский | 5.1 | 11,00 | 6,13 |  | 0,02 | 0,02 | 0,67 | 1,63 | 0,34 | 0,25 | 0,20 | 0,12 | 1,68 | 0,28 | 0,77 | 0,66 | 0,09 | 0,16 | 0,40 |
|  | 5.2 | 14,12 | 7,1 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,69 | 1,73 | 0,34 | 0,26 | 0,20 | 0,12 | 1,88 | 0,40 | 0,28 | 0,28 | 0,11 | 0,18 | 0,55 |
| Сибир-ский | 6.1 | 12,08 | 7,2 |  | 0,015 | 0,015 | 0,66 | 2,01 | 0,35 | 0,44 | 0,30 | 0,22 | 1,70 | 0,41 | 0,40 | 0,74 | 0,13 | 0,16 | 0,43 |
|  | 6.2 | 11,19 | 6,32 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,50 | 1,59 | 0,24 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 1,58 | 0,41 | 0,40 | 0,76 | 0,13 | 0,11 | 0,51 |
| Дальневосточный | 7.1 | 2,67 | 2,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 | 0,41 | 0,78 | 0,13 | 0,07 | 0,57 |
|  | 7.2 | 13,40 | 4,47 |  | 0,02 | 0,02 | 0,46 | 1,16 | 0,05 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 0,28 | 0,60 | 0,60 | 0,82 | 0,13 | 0,07 | 0,57 |

Таблица 5. Нормативы потребности в сельскохозяйственных колесных тракторах 
(в эталонных единицах на 1000 га пашни), эталонный трактор ТЭ-150

| Федеральный округ | Агрозона | В парке | Общего назначения | Универсально-пропашные | Универсальные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тяговый класс |
|  |  |  | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,4 | 0,9 | 0,6 |
|  |  |  | масса эксплуатационная, кг |
|  |  | всего | в том чис-ле колес-ных тракторов | 18460-27690 | 13580-18460 | 11540- | 9231-11540 | 6921-9230 | 4621-6920 | 3231-4620 | 2081-3230 | 1390-2080 |
|  |  |  |  |  |  | 13580 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мощность двигателя эксплуатационная, кВт (л.с.) |
|  |  |  |  | 320-347 (436-540) | 320-397 (436-540) | 244-320 (331-435) | 201-243 (276-330) | 201-243 (276-330) | 151-200 (204-275) | 201-243 (276-330) | 151-200 (205-275) | 120-150 (163-204) | 120-150 (163-204) | 121-150 (164-204) | 95-120 (131-163) | 59-94 (81-130) | 41-58 (56-80) | 33-40 (45-54) | 22-32 (30-44) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Россия | В целом | 10,18 | 5,40 | 0,03 | 0,030 | 0,03 | 0,46 | 0,30 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 1,59 | 0,45 | 0,42 | 0,99 | 0,22 | 0,13 | 0,28 |
| Центральный | 1.1 | 8,46 | 7,28 |  |  |  | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 5,98 | 0,05 | 0,05 | 2,09 | 0,70 | 0,70 | 2,31 | 0,32 | 0,16 | 0,52 |
|  | 1.2 | 12,68 | 7,76 | 0,06 | 0,060 | 0,06 | 0,46 | 0,33 | 0,19 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 3,11 | 0,61 | 0,60 | 1,11 | 0,23 | 0,31 | 0,22 |
| Северо-Западный | 2 | 9,21 | 7,56 |  |  |  | 0,15 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 1,63 | 0,97 | 0,97 | 2,37 | 0,35 | 0,22 | 0,41 |
| Южный | 3.1 | 12,69 | 7,26 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | 1,15 | 0,35 | 0,28 | 0,11 | 0,11 | 2,53 | 0,55 | 0,55 | 1,09 | 0,28 | 0,16 | 0,25 |
|  | 3.2 | 12,73 | 7,19 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,44 | 1,15 | 0,35 | 0,28 | 0,11 | 0,11 | 2,53 | 0,55 | 0,55 | 1,09 | 0,28 | 0,10 | 0,25 |
| Приволжский | 4.1 | 8,22 | 5,45 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | 0,60 | 0,60 | 1,87 | 0,28 | 0,22 | 0,40 |
|  | 4.2 | 9,48 | 4,48 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,37 | 1,08 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,04 | 1,32 | 0,37 | 0,36 | 0,66 | 0,13 | 0,10 | 0,25 |
|  | 4.3 | 10,20 | 6,13 |  |  |  | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,30 | 0,21 | 0,19 | 1,17 | 0,58 | 0,58 | 1,12 | 0,27 | 0,22 | 0,32 |
| Уральский | 5.1 | 8,22 | 4,58 |  | 0,02 | 0,02 | 0,50 | 0,42 | 0,28 | 0,30 | 0,21 | 0,19 | 1,26 | 0,21 | 0,58 | 0,49 | 0,07 | 0,12 | 0,30 |
|  | 5.2 | 10,55 | 5,30 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | 0,41 | 0,36 | 0,28 | 0,40 | 0,19 | 1,40 | 0,30 | 0,21 | 0,21 | 0,08 | 0,13 | 0,41 |
| Сибирский | 6.1 | 9,02 | 5,38 |  | 0,01 | 0,01 | 0,49 | 0,47 | 0,36 | 0,37 | 0,13 | 0,11 | 1,27 | 0,31 | 0,30 | 0,55 | 0,10 | 0,12 | 0,32 |
|  | 6.2 | 8,36 | 4,72 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,37 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,19 | 1,18 | 0,31 | 0,30 | 0,57 | 0,10 | 0,08 | 0,38 |
| Дальневосточный | 7.1 | 1,99 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 0,31 | 0,58 | 0,10 | 0,05 | 0,43 |
|  | 7.2 | 10,01 | 3,34 |  | 0,02 | 0,02 | 0,34 | 0,26 | 0,19 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,45 | 0,45 | 0,61 | 0,10 | 0,05 | 0,43 |

Потребность в зерноуборочных комбайнах различных классов в физическом исчислении рассчитывалась в определенной последовательности.

Исходя из технологии возделывания и уборки зерновых колосовых культур проводили распределение площадей, убираемых в пиковый период комбайнами разных классов, формировали исходные данные для расчета производительности комбайнов разных классов в физическом исчислении, определяли часовую выработку каждого комбайна в физическом исчислении. Исходя из местных особенностей региона устанавливали дневную выработку комбайнов в физическом исчислении.

Для расчета потребного количества комбайнов в физическом исчислении определяли сезонную выработку комбайнов, после чего находили общее потребное количество комбайнов по федеральным округам Российской Федерации в физическом исчислении (табл. 6).

Таблица 6. Потребное количество зерноуборочных комбайнов, тыс. шт. 
(в физическом исчислении) (пример расчета)

| Федеральный округ | Зона | Площадь под зерновыми (всего), тыс. га | Общая потребность в комбайнах в физическом исчислении | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс, кг/с |  |
|  |  |  | 3 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 9 – 10 | 11 – 12 |  |
| Россия | В целом | 44429,9 | 20,31 | 112,70 | 51,64 | 54,58 | 117,47 | 7,09 | 363,79 |
| 1. Центральный | 1.1 | 2424,3 | 2,57 | 12,12 | 3,89 | 3,37 | 4,03 | 0,00 | 25,97 |
|  | 1.2 | 4421,8 | 3,84 | 19,57 | 6,91 | 5,18 | 6,58 | 0,00 | 42,07 |
| 2. Северо-Западный | 2.1 | 258,9 | 0,99 | 1,89 | 0,63 | 0,59 | 0,12 | 0,00 | 4,23 |
| 3. Южный | 3.1 | 8034,3 | 7,81 | 8,86 | 1,26 | 5,90 | 19,60 | 4,92 | 48,35 |
|  | 3.2 | 2154,4 | 1,91 | 2,03 | 0,31 | 1,37 | 47,84 | 1,27 | 11,73 |
| 4. Приволжский | 4.1 | 1376,7 | 0,00 | 3,03 | 1,73 | 1,20 | 3,55 | 0,00 | 9,52 |
|  | 4.2 | 11126,9 | 0,00 | 22,59 | 13,56 | 9,47 | 27,47 | 0,00 | 73,10 |
|  | 4.3 | 817,7 | 0,00 | 1,60 | 0,89 | 0,67 | 1,86 | 0,00 | 5,02 |
| 5. Уральский | 5.1 | 1045,9 | 0,52 | 2,11 | 1,61 | 2,07 | 3,74 | 0,00 | 10,05 |
|  | 5.2 | 2421,4 | 1,18 | 4,73 | 3,55 | 4,73 | 8,65 | 0,00 | 22,84 |
| 6. Сибирский | 6.1 | 8226,7 | 0,00 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 26,32 | 1,12 | 75,64 |
|  | 6.2 | 1734,2 | 0,00 | 3,15 | 3,35 | 3,28 | 4,85 | 0,22 | 14,85 |
| 7. Дальневосточный | 7.1 | 13,4 | 0,00 | 0,16 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
|  | 7.2 | 373,3 | 0,00 | 5,00 | 1,83 | 0,64 | 0,06 | 0,00 | 7,53 |

Далее определяли нормативную потребность комбайнов в физическом исчислении на 1000 га посевов зерновых (табл. 7).

Таблица 7. Нормативы потребности зерноуборочных комбайнов на 1000 га, шт. 
(в физическом исчислении) (пример расчета)

| Федеральный округ | Зона | Потребность в комбайнах в физическом исчислении | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | класс, кг/с |  |
|  |  | 3 | 5-6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 9 – 10 | 11 – 12 |  |
| Россия | В целом | 0,46 | 2,54 | 1,16 | 1,23 | 2,64 | 0,16 | 8,19 |
| 1. Центральный | 1.1 | 1,06 | 5,00 | 1,60 | 1,39 | 1,66 | 0,00 | 10,71 |
|  | 1.2 | 0,87 | 4,42 | 1,56 | 1,17 | 1,49 | 0,00 | 9,52 |
| 2. Северо-Западный | 2.1 | 3,84 | 7,31 | 2,43 | 2,28 | 0,47 | 0,00 | 16,32 |
| 3. Южный | 3.1 | 0,97 | 1,10 | 0,16 | 0,73 | 2,44 | 0,61 | 6,02 |
|  | 3.2 | 0,89 | 0,94 | 0,15 | 0,64 | 2,24 | 0,59 | 5,45 |
| 4. Приволжский | 4.1 | 0,00 | 2,20 | 1,26 | 0,87 | 2,58 | 0,00 | 6,91 |
|  | 4.2 | 0,00 | 2,03 | 1,22 | 0,85 | 2,47 | 0,00 | 6,57 |
|  | 4.3 | 0,00 | 1,95 | 1,09 | 0,82 | 2,28 | 0,00 | 6,15 |
| 5. Уральский | 5.1 | 0,50 | 2,02 | 1,54 | 1,98 | 3,57 | 0,00 | 9,61 |
|  | 5.2 | 0,49 | 1,95 | 1,46 | 1,95 | 3,57 | 0,00 | 9,43 |
| 6. Сибирский | 6.1 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 3,20 | 0,14 | 9,19 |
|  | 6.2 | 0,00 | 1,82 | 1,93 | 1,89 | 2,80 | 0,13 | 8,56 |
| 7. Дальневосточный | 7.1 | 0,00 | 12,06 | 4,01 | 1,55 | 0,15 | 0,00 | 17,77 |
|  | 7.2 | 0,00 | 13,40 | 4,90 | 1,71 | 0,16 | 0,00 | 20,17 |

Используя полученные условные коэффициенты, физические комбайны переводили в эталонные единицы относительно двух этало-
нов – «Нива-Эффект» и «Vector-410» (табл. 8, 9).

Для расчета производительности кормоуборочных комбайнов применялась методика, учитывающая варьирование общей продолжительности рабочего времени и степени его использования в процессе работы кормоуборочных агрегатов при изменении агросроков уборки и зональных особенностей, отражающих существенные различия в структуре сельхозпроизводства.

Таблица 8

Нормативы потребности зерноуборочных комбайнов на 1000 га, шт. 
(эталонный комбайн «Нива-Эффект»)

| Федеральный округ | Зона | Потребность в комбайнах в эталонном исчислении | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | класс, кг/с |  |
|  |  | 3 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 9–10 | 11–12 |  |
| Россия | В целом | 0,26 | 2,54 | 1,37 | 1,70 | 4,60 | 0,35 | 10,82 |
| 1. Центральный | 1.1 | 0,60 | 5,00 | 1,89 | 1,92 | 2,89 | 0,00 | 12,30 |
|  | 1.2 | 0,49 | 4,42 | 1,84 | 1,62 | 2,59 | 0,00 | 10,97 |
| 2. Северо-Западный | 2.1 | 2,19 | 7,31 | 2,86 | 3,15 | 0,82 | 0,00 | 16,33 |
| 3. Южный | 3.1 | 0,55 | 1,10 | 0,19 | 1,01 | 4,25 | 1,35 | 8,45 |
|  | 3.2 | 0,51 | 0,94 | 0,17 | 0,88 | 3,91 | 1,30 | 7,71 |
| 4. Приволжский | 4.1 | 0,00 | 2,20 | 1,49 | 1,20 | 4,48 | 0,00 | 9,38 |
|  | 4.2 | 0,00 | 2,03 | 1,44 | 1,17 | 4,30 | 0,00 | 8,94 |
|  | 4.3 | 0,00 | 1,95 | 1,29 | 1,14 | 3,97 | 0,00 | 8,34 |
| 5. Уральский | 5.1 | 0,28 | 2,02 | 1,82 | 2,73 | 6,21 | 0,00 | 13,07 |
|  | 5.2 | 0,28 | 1,95 | 1,73 | 2,70 | 6,21 | 0,00 | 12,87 |
| 6. Сибирский | 6.1 | 0,00 | 1,95 | 2,30 | 2,70 | 5,57 | 0,30 | 12,82 |
|  | 6.2 | 0,00 | 1,82 | 2,28 | 2,61 | 4,87 | 0,28 | 11,85 |
| 7. Дальневосточный | 7.1 | 0,00 | 12,06 | 4,74 | 2,13 | 0,25 | 0,00 | 19,18 |
|  | 7.2 | 0,00 | 13,40 | 5,78 | 2,37 | 0,27 | 0,00 | 21,82 |
| Переводные коэффициенты: Кпер | 0,57 | 1,00 | 1,18 | 1,38 | 1,74 | 2,21 |  |

Одним из важных элементов методики расчета является определение основных показателей производительности в различных регионах федеральных округов с учетом энергонасыщенности уборочной техники, годовой загрузки, в том числе по диапазонам мощности кормоуборочных комбайнов, что является весьма существенным для определения нормативов потребности в них, сезонной выработки, расчета коэффициентов перевода физических единиц техники в эталонные 
и т.д.

Таблица 9

Нормативы потребности 
зерноуборочных комбайнов на 1000 га, шт. 
(эталон ― комбайн «Vector-410»)

| Федеральный округ | Зона | Потребность в комбайнах в эталонном исчислении | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | класс, кг/с |  |
|  |  | 3 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 9 – 10 | 11 – 12 |  |
| Россия | В целом | 0,23 | 1,83 | 1,00 | 1,23 | 3,28 | 0,26 | 7,82 |
| 1. Центральный | 1.1 | 0,53 | 3,60 | 1,38 | 1,39 | 2,06 | 0,00 | 8,96 |
|  | 1.2 | 0,43 | 3,19 | 1,34 | 1,17 | 1,85 | 0,00 | 7,98 |
| 2. Северо-Западный | 2.1 | 1,92 | 5,26 | 2,09 | 2,28 | 0,59 | 0,00 | 12,13 |
| 3. Южный | 3.1 | 0,49 | 0,79 | 0,14 | 0,73 | 3,03 | 0,99 | 6,16 |
|  | 3.2 | 0,44 | 0,68 | 0,13 | 0,64 | 2,78 | 0,95 | 5,62 |
| 4. Приволжский | 4.1 | 0,00 | 1,59 | 1,08 | 0,87 | 3,19 | 0,00 | 6,74 |
|  | 4.2 | 0,00 | 1,46 | 1,05 | 0,85 | 3,06 | 0,00 | 6,42 |
|  | 4.3 | 0,00 | 1,41 | 0,94 | 0,82 | 2,83 | 0,00 | 5,99 |
| 5. Уральский | 5.1 | 0,25 | 1,45 | 1,33 | 1,98 | 4,43 | 0,00 | 9,44 |
|  | 5.2 | 0,24 | 1,41 | 1,26 | 1,95 | 4,43 | 0,00 | 9,29 |
| 6. Сибирский | 6.1 | 0,00 | 1,41 | 1,68 | 1,95 | 3,97 | 0,22 | 9,23 |
|  | 6.2 | 0,00 | 1,31 | 1,66 | 1,89 | 3,47 | 0,20 | 8,53 |
| 7. Дальневосточный | 7.1 | 0,00 | 8,68 | 3,45 | 1,55 | 0,18 | 0,00 | 13,86 |
|  | 7.2 | 0,00 | 9,65 | 4,21 | 1,71 | 0,19 | 0,00 | 15,77 |
| Переводные коэффициенты: Кпер | 0,50 | 0,72 | 0,86 | 1,00 | 1,24 | 1,61 |  |

Приведены данные по определению потребности в физическом исчислении кормоуборочных комбайнов по федеральным округам (табл. 10) и нормативная потребность в эталонных единицах по федеральным округам и различным диапазонам энергонасыщенности (табл. 11, 12).

Таблица 10

Потребное количество кормоуборочных комбайнов, тыс. шт. 
(в физическом исчислении) (пример расчета)

| Федеральный округ | Агрозона | Площадь уборки силоса, сенажа, зеленых кормов, тыс. га | Потребность в комбайнах в физическом исчислении |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон мощности, кВт | всего |
|  |  |  | до 44 | 59-88 | 110-147 | 154-220 | 220-331 | свыше 338 |  |
| Россия | В целом | 13477,5 | 11,58 | 11,206 | 38,72 | 16,68 | 0,839 | 0,329 | 79,36* |
| Центральный | 1 | 3214 | 3,27 | 2,57 | 9,1 | 4,0 | 0,195 | 0,083 | 19,22 |
| Северо-Западный | 2 | 749 | 1,07 | 1,29 | 3,86 | 1,75 | 0,086 | 0,034 | 8,1 |
| Южный | 3 | 1337 | 0,79 | 0,75 | 2,64 | 1,05 | 0,053 | 0,021 | 5,3 |
| Приволжский | 4 | 4575,5 | 3,377 | 3,028 | 10,6 | 4,42 | 0,23 | 0,086 | 21,74 |
| Уральский | 5 | 941,5 | 0,91 | 0,93 | 3,28 | 1,42 | 0,07 | 0,027 | 6,63 |
| Сибирский | 6 | 2504 | 1,94 | 2,39 | 8,38 | 3,64 | 0,186 | 0,07 | 16,61 |
| Дальневосточный | 7 | 156,5 | 0,224 | 0,248 | 0,863 | 0,403 | 0,019 | 0,008 | 1,76 |

____________________

*При парке кормоуборочных комбайнов 79,36 тыс. шт. средняя сезонная выработка одного комбайна составит 170 га.

Таблица 11

Нормативная потребность в кормоуборочных комбайнах 
(в эталонных единицах*, шт/1000 га, эталон – комбайн КСК-100 А-Б)

| Федеральный округ | Зона | Площадь уборки силоса, сенажа, зеленых кормов, тыс. га | Нормативная потребность в кормоуборочных комбайнах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон мощности, кВт | всего |
|  |  |  | до 44 | 59-88 | 110-147 | 154-220 | 220-331 | свыше 338 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Россия | В целом | 13477,5 | 0,18 | 0,274 | 1,72 | 1,61 | 0,1 | 0,05 | 3,934 |
| Центральный | 1 | 3214 | 0,213 | 0,26 | 1,7 | 1,62 | 0,1 | 0,05 | 3,943 |
| Северо-Западный | 2 | 749 | 0,3 | 0,568 | 3,09 | 3,03 | 1,837 | 0,09 | 8,915 |

| Продолжение табл. 11 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Южный | 3 | 1337 | 0,124 | 0,185 | 1,185 | 1,021 | 0,063 | 0,031 | 2,609 |
| Приволжский | 4 | 4575,5 | 0,155 | 0,218 | 1,39 | 1,256 | 0,08 | 0,038 | 3,137 |
| Уральский | 5 | 941,5 | 0,203 | 0,326 | 2,09 | 1,961 | 0,149 | 0,057 | 4,786 |
| Сибирский | 6 | 2504 | 0,163 | 0,315 | 2,0 | 1,8 | 0,119 | 0,056 | 4,453 |
| Дальневосточный | 7 | 156,5 | 0,301 | 0,523 | 3,309 | 3,348 | 0,194 | 0,102 | 7,777 |
| * Усредненный по диапазонам мощности коэффициент перевода в эталонные единицы | 0,21 | 0,33 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 2,0 |  |

Таблица 12

Нормативная потребность в кормоуборочных комбайнах (в эталонных единицах*, шт/1000 га,  эталон – комбайн «Дон-680М»)

| Федеральный округ | Зона | Площадь уборки силоса, сенажа, зеленых кормов, тыс. га | Нормативная потребность в кормоуборочных комбайнах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон мощности, кВт | всего |
|  |  |  | до 44 | 59-88 | 110-147 | 154-220 | 220-331 | свыше 338 |  |
| Россия | В целом | 13477,5 | 0,137 | 0,25 | 1,436 | 1,113 | 0,093 | 0,044 | 3,073 |
| Центральный | 1 | 3214 | 0,163 | 0,24 | 1,416 | 1,12 | 0,091 | 0,046 | 3,076 |
| Северо-Западный | 2 | 749 | 0,229 | 0,517 | 2,577 | 2,103 | 0,172 | 0,082 | 5,68 |
| Южный | 3 | 1337 | 0.095 | 0,168 | 0,987 | 0,707 | 0,059 | 0,028 | 2,044 |
| Приволжский | 4 | 4575,5 | 0,118 | 0,199 | 1,158 | 0,869 | 0,075 | 0,034 | 2,453 |
| Уральский | 5 | 941,5 | 0,155 | 0,296 | 1,742 | 1,357 | 0,112 | 0,052 | 3,714 |
| Сибирский | 6 | 2504 | 0,124 | 0,286 | !,673 | 1,308 | 0,111 | 0,05 | 3,552 |
| Дальневосточный | 7 | 156,5 | 0,229 | 0,475 | 2,757 | 2,318 | 0,182 | 0,092 | 6,053 |
| * Усредненный по диапазонам мощности коэффициент перевода в эталонные единицы | 0,16 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 1,8 |  |

4. Методика использования коэффициентов 
перевода физических единиц тракторов,
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 
в эталонные при определении потребности
в технике

Определение потребности в сельскохозяйственной технике на всех уровнях (хозяйство, субъект Федерации, Россия) производится с помощью нормативов потребности (см. табл. 2-12) и условных коэффициентов перевода физических единиц тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные (см. прил. 1-4).

Расчеты потребности хозяйств, агрозон и России в целом в технике осуществляются с учетом площадей пашни, посевов зерновых культур, однолетних, многолетних трав и силосных культур (см. табл. 1), а также исходя из наличия тракторов и комбайнов.

Использование условных коэффициентов осуществляется в несколько этапов.

Вначале, на основе бухгалтерского учета, определяется количественный помарочный состав работоспособной сельскохозяйственной техники, имеющейся в хозяйстве. По таблицам условных коэффициентов тракторы и комбайны переводят в эталонные единицы. Далее, исходя из площадей имеющегося в хозяйстве севооборота, с помощью данных нормативных таблиц рассчитывается потребность в технике в эталонных единицах.

Затем имеющиеся тракторы и комбайны в условных единицах сравниваются с нормативными показателями. При выявлении недостатка машин их дефицит посредством условных коэффициентов переводится в физические единицы для определения количества тракторов и комбайнов, необходимого для приобретения хозяйству из имеющихся на рынке моделей. При необходимости можно корректировать расчетное количество тракторов и комбайнов с учетом конкретных производственных условий определенного хозяйства и состояния рынка технических средств.

Для региона (агрозоны) и России в целом нормативная потребность выявляется следующим образом.

Определяется фактическое помарочное количество тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в России и регионах. По таблицам условных коэффициентов тракторы и комбайны переводят в эталонные единицы. Исходя из площадей пашни и посевов зерновых культур, однолетних, многолетних и силосных культур региона или России в целом рассчитывается нормативная потребность в технике. Сравнивая эталонные единицы тракторов и комбайнов с нормативными, определяется недостаток или избыток техники региона или России в целом. Переведя с помощью условных коэффициентов в физические единицы можно определить нужное количество тракторов и комбайнов, необходимых в целом для парка России и регионов (агрозон).

Порядок применения условных коэффициентов состоит в следующем:

перевод физических тракторов и комбайнов в эталонные единицы производится путем умножения количества машин определенных марок на соответствующий коэффициент;

каждое хозяйство, регион (агрозона) и Россия в целом должны применять условные коэффициенты, определенные в соответствии с нормами сменной выработки.

4.1. Методика перевода физических единиц тракторов 
в эталонные и определение их потребности

Расчет оснащенности сельскохозяйственных организаций России проводился следующим образом.

По табл. 2 и 4 (эталонный трактор ТЭ-100) определяется суммарный норматив в парке потребности колесных и гусеничных тракторов на 1000 га пашни, который равен 13,63.

По данным статистических сборников устанавливается фактическое количество свободных сельскохозяйственных тракторов в сельскохозяйственных организациях. На конец 2007 г. эта цифра составляла 405,7 тыс. тракторов.

Учитывая то, что средняя мощность трактора в парке равна 102-105 л.с., а также то, что пополнившие за последние пять лет 104 тыс. тракторов имеют относительно более высокий технический уровень, можно принять среднее значение условного коэффициента для парка равным 1,2.

В этом случае физические единицы тракторов при переводе в эталонные составят: 405,7×1,2 = 486,8 тыс. эт. шт.

На всю площадь пашни сельскохозяйственных организаций (82,2 млн га) технологическая потребность тракторов в эталонных единицах составит: тыс. шт.

В физических единицах с учетом среднего коэффициента 1,2 эта потребность составляет 1120,4:1,2 = 933,7 тыс. шт.

В результате расчета (табл. 13) получается дефицит тракторов для сельскохозяйственных организаций России: 1120,4-486,8 = 633,6 тыс. эт. ед. В физическом исчислении дефицит составит 633,6:1,2=528 тыс.шт.

Таким образом, оснащенность сельскохозяйственных организаций Российской Федерации в эталонных единицах составляет: .

Таблица 13

Оценка фактического состояния парка тракторов 
сельскохозяйственных организаций России в эталонных тракторах 
ТЭ-100 (площадь пашни 82,2 млн га)

| Суммарный норматив в парке на гусеничные и колесные тракторы, шт/1000 га | Число свободных тракторов (физических), тыс. | Средний условный коэффициент Ку | Число в эталонных единицах, тыс. | Технологическая потребность в эталонных тракторах на всю площадь пашни, тыс. шт. | Отличие фактического парка (в эт.ед.) от технологически потребного (в тыс.эт. ед.), +(-) | Отклонение фактического парка (в физ. ед.) от технологически потребного, тыс. шт. | Оценка фактической оснащенности тракторного парка сельскохозяйственных организаций, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,63 | 405,7 | 1,2 | 486,8 | 1120,4 | -633,6 | -528,0 | 43,5 |

Представленные расчеты дают возможность оценить состояние машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций России и разработать инвестиционные планы развития сельскохозяйственного производства с учетом изменяющейся площади пашни и возрастающего технического уровня тракторов.

Данная методика позволяет определить потребность в тракторах и комбайнах для агрозон и субъектов Федерации.

Для хозяйств расчет потребности в тракторах проводится в следующей последовательности. Например, выбирается предприятие Центрального федерального округа в агрозоне 1.2, площадь пашни 3000 га (табл. 14).

Таблица 14

Оценка количественного состояния парка сельскохозяйственных 
тракторов хозяйства (Центральный федеральный округ, агрозона 1.2, площадь пашни 3000 га). Фактическое состояние парка тракторов

| Марка | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Эксплуатационная масса, кг | Число | Коэффициент, Кэ(ТЭ-100) | Суммарное число тракторов, эт. ед. | Технологическая потребность в эталонных тракторах (3000 га) | Отличие фактического парка от технологического, требуемого в эталонных тракторах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-701М | 224 (305) | 14600 | 2 | 2,12 | 4,24 | 1,86 | +2,38 |
| ХТЗ-150К-09 | 128,7 (175) | 8005 | 6 | 1,38 | 8,28 | 12,48 | -4,20 |
| «Беларус 1221» | 96 (130) | 5000 | 2 | 1,18 | 2,36 | 2,4 | -0,04 |
| «Беларус 820» | 60 (82) | 3900 | 10 | 0,76 | 7,6 | 4,4 | +3,2 |
| Т-30-70 | 22,1 (30) | 2390 | 2 | 0,27 | 0,54 | 0,9 | -0,36 |
| ДТ-75Н | 70 (95) | 6180 | 11 | 0,96 | 10,56 | 3,21 | +7,35 |
| JD 9320 | 276 (375) | 16500 | 1 | 2,66 | 2,66 | 0,024 | +2,42 |
| Всего | 34 |  | 36,24 | 50,91 | -14,67 |

Для данного хозяйства необходимое количество эталонных тракторов (ЭТ-100) составляет 16,97(3=50,91 эт. трактор, в то время как в наличном парке имеется 36,24 эт. трактора. Технологический дефицит парка составляет 14,67 эт. трактора.

Руководствуясь нормативами и таблицей условных коэффициентов, можно рекомендовать получение необходимых дополнительных эталонных тракторов за счет следующего пополнения парка 
(табл. 15).

Таблица 15

Рекомендуемое пополнение парка тракторов

| Марка | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Эксплуатационная масса, кг | Коэффициент, К | Норматив в эталонных тракторах | Рекомендуемая закупка тракторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 га | на 3000 га* | физических | в эталонном исчислении |
| К 5280 | 195 (265) | 9070 | 2,13 | 0,42 | 1,26 | 1 | 1,26 |
| К 3180 | 130 (177) | 7000 | 1,58 | 4,16 | 12,48 | 4 | 6,32 |
| «Беларус 1222» | 96 (130) | 5000 | 1,18 | 0,80 | 2,4 | 2 | 2,36 |
| ВТЗ-2048А | 35,3 (48) | 2750 | 0,46 | 0,41 | 1,23 | 3 | 1,38 |
| Т-406 | 112 (152) | 9300 | 1,53 | 0,58 | 1,74 | 2 | 3,06 |
| Всего |  |  |  |  |  | 12 | 14,38 |

Данный пример показывает, что основной оценкой технологической достаточности тракторного парка для конкретной зоны является суммарный норматив в условных эталонных тракторах на 1000 га пашни, в то время как рациональный помарочный состав тракторного парка в том или ином хозяйстве рассматриваемой зоны может изменяться в зависимости от особенностей ведения сельскохозяйственного производства, возможностей хозяйства и т.д.

4.2. Методика перевода физических единиц зерноуброчных 
комбайнов в эталонные и определение их потребности

Дано хозяйство Центрального федерального округа (агорозона 1.2), площадь посева зерновых культур 3000 га.

В хозяйстве имеются зерноуборочные комбайны: один – КЗС-3 «Русь» (3 кг/с), три – «Нива-Эффект» (5-6 кг/с), один – SR-2065 
(6-7 кг/с), два «Vector-420» (7-8 кг/с), по одному – «Дон-1500Б» 
(9-10 кг/с), «Дон-2600» (11-12 кг/с), один – 1450 CWS (фирма «JD») (7-8 кг/с).

Для каждого типа комбайна определяется условный коэффициент перевода в эталонные единицы:

КСК-3 – 0,69, «Нива-Эффект» – 1,0, SR-2065 – 1,14, «Vector-420» – 1,39, «Дон-1500Б» – 1,7, «Дон-2600» – 2,21, 1450 CWS – 1,30.

___________

* Для хозяйства, рассматриваемого в примере.

Каждый тип комбайна переводится в эталонные единицы, умножая соответствующий коэффициент на количество машин определенного типа:

КСК-3 – 1(0,69=0,69, «Нива-Эффект» – 3(1,0=3, SR-2065 – 1(1,14=1,14, «Vector-420» – 2(1,39=2,78, «Дон-1500Б» – 1(1,7=1,7, «Дон-2600» – 1(2,21=2,21, 1450 CWS – 1(1,30=1,30.

Таким образом, в хозяйстве имеются 12,82 эт. комбайнов на 3000 га зерновых культур.

Для агрозоны 1.2 нормативная потребность в зерноуборочных комбайнах составляет (эталонный комбайн «Нива-Эффект») 10,97 эталонных единицы на 1000 га посевов зерновых культур, а на 3000 га требуется:  эт. комбайна.

Следовательно, хозяйство имеет дефицит эталонных машин в количестве эт. комбайнов.

Сколько и каких марок машин надо закупить, чтобы в сумме это составило 20,09 эт. комбайнов решает хозяйство, исходя из своих возможностей, ориентируясь на нормативную потребность и условные коэффициенты. Например, предлагается закупить 12 комбайнов «Дон-1500Б», что соответствует 1,7(12=20,4 эт. комбайнов. В результате доведения парка зерноуборочных комбайнов до нормативного уровня уборочные работы должны проводиться в оптимальные сроки с минимальными затратами.

4.3. Методика перевода физических единиц кормоуборочных 
комбайнов в эталонные и определение их потребности

Дано хозяйство агрозоны 2.1 с площадью кормовых культур, убираемых кормоуборочными комбайнами, 1800 га.

В наличии имеются комбайны: один – «John Deer 6750», два – КСК-100-А-Б, один – «КПК-1400 Простор», три – КСК-600. Соответственно условные коэффициенты комбайнов следующие: 1,64; 1; 0,34; 1,13.

Переводим физические единицы в эталонные, умножая количество комбайнов на соответствующий коэффициент:

1(1.64 = 1,64; 2(1 = 2; 1(0,34 = 0,34; 3(1,13 = 3,39.

Таким образом, состав наличного парка соответствует 7,37 эт. комбайнов.

По таблице нормативов (см. табл. 11) для зоны 2 необходимо иметь 8,9 эт. комбайнов на 1000 га. Следовательно, на 1800 га требуется 16,02 комбайнов. Поэтому: 16,02-7,37=8,65 эт. комбайнов требуется хозяйству дополнительно приобрести.

Полагая, что средний условный коэффициент для этих типов комбайнов равен 1,1, переведем 8,65 эт. ед. в физические: 8,65:1,1 и получим 7,86 ед. комбайнов, что в целых числах составит 8 комбайнов.

Таким образом, хозяйство должно закупить 8 комбайнов для выполнения всех работ в агросроки. Марки комбайнов хозяйства выбирают, исходя из сложившихся условий.

5. Порядок уточнения
условных коэффициентов и нормативов
потребности в тракторах, 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах

Условные коэффициенты и нормативы потребности в тракторах, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах рассматриваются и уточняются каждые пять лет. Эту работу проводят институты Россельхозакадемии, которые представляют нормативы и коэффициенты в Минсельхоз России на утверждение.

Устаревшая техника исключается, а новые машины включаются в перечень техники, поступающей на рынок. Этот перечень доводится до сведения всех хозяйств и региональных сельскохозяйственных органов, субъектов Федерации и является рекомендательным документом для применения при работе по обновлению машинно-тракторного парка. К перечню значений условных коэффициентов и нормативов прикладываются методические указания по их использованию.

Литература

- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации «Нормативы потребности АПК в технике для растениеводства и животноводства». – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003.

- Минсельхоз России: отчет по НИР «Провести исследования и разработать методику по использованию коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы». (Госконтракт № 1922/13 от 08 декабря 2008 г., этапы 1, 2, 3, 4). – ВИМ. – М., 2008.

- Российская академия сельскохозяйственных наук, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. «Стратегия машинно-техноло-гической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года». – М., 2009.

ПРИЛОЖЕНИЯ *

Приложение 1

Усредненные коэффициенты перевода в эталонные единицы сельскохозяйственных тракторов

Таблица 1

Колесные тракторы

| Назначение | Общего назначения | Универсально-пропашные | Универсальные |
| --- | --- | --- | --- |
| Тяговый класс | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,4 | 0,9 | 0,6 |
| Масса эксплуатационная, кг | 18460-27690 | 13580-18460 | 11540-13580 | 9231-11540 | 6921-9230 | 4621-6920 | 3231-4620 | 2081-3230 | 1390-2080 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 320-397 (436-540) | 320-397 (436-540) | 244-320 (331-435) | 201-243 (276-330) | 201-243 (276-330) | 151-200 (204-275) | 201-243 (276-330) | 151-200 (205-275) | 120-150 (163-204) | 120-150 (163-204) | 121-150 (164-204) | 95-120 (131-163) | 59-94 (81-130) | 41-58 (56-80) | 33-40 (45-54) | 22-32 (30-44) |
| КЭ1 | 3,10 | 3,10 | 2,71 | 2,19 | 2,19 | 1,99 | 2,19 | 1,99 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,31 | 0,78 | 0,58 | 0,47 | 0,29 |
| КЭ2 | 2,31 | 2,31 | 2,02 | 1,63 | 1,63 | 1,49 | 1,63 | 1,49 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,98 | 0,51 | 0,43 | 0,35 | 0,22 |

Таблица 2

Гусеничные тракторы

| Назначение | Общего назначения | Специальные |
| --- | --- | --- |
| Тяговый класс | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Масса эксплуатационная, кг | 14690-22040 | 11020-14690 | 9180-11020 | 7350-9180 | 5510-7350 | 3670-5510 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 320-397 (436-540) | 250-300 (340-480) | 180-250 (245-340) | 171-200 (232-275) | 131-170 (178-231) | 100-130 (136-177) | 100-130 (136-177) | 101-130 (137-177) | 70-95 (95-136) | 50-90 (68-122) |
| КЭ1 | 3,61 | 3,45 | 2,45 | 23,0 | 1,79 | 1,52 | 1,52 | 1,34 | 1,16 | 0,95 |
| КЭ2 | 2,69 | 2,57 | 1,83 | 1,72 | 1,33 | 1,13 | 1,13 | 1,0 | 0,95 | 0,71 |

____________

* При помарочном рассмотрении техники указаны фирмы по состоянию на 01.01.2009 г.

Приложение 2

Коэффициенты перевода в эталонные единицы сельскохозяйственных тракторов

Таблица 3

Колесные тракторы

| Марка фирмы (страна) | Эксплуатационная мощность двигателя, кВт | Эксплуатационная масса трактора, кг | Рабочая скорость пахотного агрегата, км/ч | Коэффицент использования времени смены | Производительность в час сменного времени, га | Коэффициент перевода в эталонные тракторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ТЭ-100 | ТЭ-150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Эталон ТЭ-100» | 73,5 | 6300 | 6,50 | 0,77 | 1,12 |  |  |
| «Эталон ТЭ-150» | 110,3 | 6300 | 8,12 | 0,72 | 1,50 |  |  |
| ЗАО «Петербургский тракторный завод» (Россия) |
| К-745 | 364,0 | 18800 | 11,00 | 0,51 | 3,27 | 2,92 | 2,18 |
| К-744Р3 | 264,0 | 17500 | 9,72 | 0,58 | 2,76 | 2,46 | 1,84 |
| К-744Р2 | 235,0 | 15680 | 9,25 | 0,61 | 2,51 | 2,24 | 1,67 |
| К-701М | 224,0 | 14600 | 9,04 | 0,63 | 2,37 | 2,12 | 1,58 |
| К-744Р1 | 205,0 | 15060 | 8,02 | 0,64 | 2,29 | 2,04 | 1,53 |
| К-744Р-05 | 205,0 | 14300 | 8,44 | 0,64 | 2,26 | 2,02 | 1,51 |
| К-701 | 198,6 | 13600 | 8,60 | 0,65 | 2,20 | 1,96 | 1,47 |
| К-744Р | 172,0 | 15060 | 6,73 | 0,67 | 2,10 | 1,88 | 1,40 |
| ЗАО «Агротехмаш» (Россия) |
| К5220 АТМ | 155,0* | 9020 | 11,00 | 0,74 | 2,05 | 1,83 | 1,37 |
| К5250 АТМ | 165,0* | 9020 | 11,00 | 0,71 | 2,25 | 2,01 | 1,50 |
| К5280 АТМ | 195,0* | 9070 | 11,00 | 0,70 | 2,39 | 2,13 | 1,59 |
| К3180 АТМ | 130,0* | 7000 | 11,00 | 0,77 | 1,77 | 1,58 | 1,18 |
| К3160 АТМ | 118,0* | 7000 | 11,00 | 0,78 | 1,64 | 1,46 | 1,09 |
| К3140 АТМ | 103,0* | 7000 | 9,70 | 0,80 | 1,52 | 1,36 | 1,01 |
| ФГУП «Уралвагонзавод» (Россия) |
| РТ-М-160 | 118,0 | 6300 | 11,00 | 0,79 | 1,49 | 1,33 | 0,99 |
| ОАО «Камаз» (Россия) |
| КамАЗ Т-215 | 135,0 | 7205 | 11,00 | 0,76 | 1,83 | 1,63 | 1,22 |
| ОАО «Клаас» (Россия) |
| «АТLЕS 946» | 202,0 | 9026 | 11,00 | 0,69 | 2,43 | 2,17 | 1,62 |
| ОАО «Липецкий тракторный завод» (Россия) |
| ЛТЗ-55 | 36,8 | 2900 | 7,14 | 0,89 | 0,52 | 0,46 | 0,34 |
| ЛТЗ-155 | 110,3 | 5600 | 11,00 | 0,80 | 1,33 | 1,19 | 0,89 |
| ЛТЗ-60АВ | 44,1 | 3380 | 7,15 | 0,87 | 0,66 | 0,59 | 0,44 |
| ЛТЗ-55А | 36,8 | 3075 | 6,56 | 0,89 | 0,56 | 0,50 | 0,37 |
| ЛТЗ-55АН | 36,8 | 3090 | 6,53 | 0,89 | 0,56 | 0,50 | 0,37 |
| ООО «Завод Омсктрактор» (Россия) |
| ЗТМ-60Л | 45,6 | 3400 | 7,55 | 0,88 | 0,62 | 0,55 | 0,41 |
| ЗТМ-62Л | 45,6 | 3660 | 6,83 | 0,87 | 0,67 | 0,60 | 0,45 |
| ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» (Россия) |
| ВТЗ-2048А | 33,1 | 2750 | 6,82 | 0,89 | 0,51 | 0,46 | 0,34 |
| Т-45А | 33,1 | 2600 | 6,76 | 0,89 | 0,49 | 0,43 | 0,32 |
| Т-30-69 | 22,1 | 2390 | 6,50 | 0,91 | 0,31 | 0,27 | 0,20 |
| Т-30-70 | 22,1 | 2390 | 6,50 | 0,85 | 0,31 | 0,27 | 0,20 |
| Т-30А-80 | 22,1 | 2490 | 6,50 | 0,91 | 0,32 | 0,29 | 0,22 |
| ВТЗ-2032А | 22,1 | 2440 | 6,50 | 0,91 | 0,32 | 0,29 | 0,22 |

Продолжение табл.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВТЗ-30СШ | 22,1 | 2440 | 6,50 | 0,91 | 0,31 | 0,27 | 0,20 |
| ВТЗ-2027 | 18,4 | 2020 | 6,50 | 0,92 | 0,26 | 0,23 | 0,17 |
| ОАО «Сарэкс» (Россия) |
| АЕС-804 | 59,0 | 3950 | 7,19 | 0,86 | 0,75 | 0,67 | 0,5 |
| ОАО «Харьковский тракторный завод» (Украина) |
| ХТЗ-21042 | 177,9 | 7900 | 11,00 | 0,66 | 2,00 | 1,79 | 1,33 |
| ХТЗ-17421 | 136,0 | 9040 | 8,87 | 0,71 | 1,65 | 1,47 | 1,10 |
| ХТЗ-17024 | 132,4 | 8700 | 9,93 | 0,70 | 1,69 | 1,51 | 1,13 |
| ХТЗ-150К-09 | 121,3 | 8005 | 9,47 | 0,72 | 1,55 | 1,38 | 1,03 |
| ХТЗ-17221 | 121,3 | 8980 | 8,44 | 0,72 | 1,60 | 1,43 | 1,07 |
| ХТЗ-16131 | 118,0 | 8260 | 9,88 | 0,71 | 1,62 | 1,45 | 1,08 |
| РУП «Минский тракторный завод» (Беларусь) |
| «Беларус 3022ДВ» | 199,1 | 11500 | 11,00 | 0,67 | 2,63 | 2,35 | 1,75 |
| «Беларус 2522ДВ» | 176,0 | 11100 | 11,00 | 0,69 | 2,43 | 2,17 | 1,62 |
| «Беларус 2022» | 148,6 | 9000 | 10,08 | 0.75 | 1,88 | 1,68 | 1,25 |
| «Беларус 1523» | 108,3 | 5500 | 11,00 | 0,79 | 1,34 | 1,20 | 0,89 |
| «Беларус 1221» | 90,4 | 4640 | 11,00 | 0,81 | 1,20 | 1,07 | 0,80 |
| «Беларус 1222» | 90,4 | 5000 | 11,00 | 0,79 | 1,32 | 1,18 | 0,88 |
| «Беларус 1021» | 74,0 | 4295 | 10,30 | 0,83 | 1,01 | 0,90 | 0,67 |
| «Беларус 1025» | 74,0 | 4295 | 10,30 | 0,83 | 1,01 | 0,90 | 0,67 |
| «Беларус 952» | 62,2 | 3920 | 9,55 | 0,85 | 0,89 | 0,80 | 0,60 |
| «Беларус 950» | 62,2 | 3720 | 10,06 | 0,85 | 0,88 | 0,79 | 0,59 |
| «Беларус 923» | 62,2 | 4500 | 8,32 | 0.842 | 0,93 | 0,83 | 0,62 |
| РУП «Минский тракторный завод» (Беларусь) |
| «Беларус 922» | 62,2 | 4400 | 8,51 | 0,843 | 0,92 | 0,82 | 0,61 |
| «Беларус 920» | 57,4 | 3920 | 8,82 | 0,851 | 0,84 | 0,75 | 0,56 |
| «Беларус 900» | 57,4 | 3720 | 9,53 | 0,858 | 0,79 | 0,70 | 0,53 |
| «Беларус 820» | 57,4 | 3900 | 8,86 | 0,85 | 0,85 | 0,76 | 0,57 |
| «Беларус 800» | 57,4 | 3700 | 9,59 | 0,86 | 0,79 | 0,70 | 0,52 |
| «Беларус 82P» | 57,4 | 3870 | 8,93 | 0,85 | 0,85 | 0,76 | 0,57 |
| «Беларус 82.1» | 57,4 | 3970 | 8,70 | 0,85 | 0,85 | 0,76 | 0,57 |
| «Беларус 80X» | 57,4 | 3870 | 9,17 | 0,86 | 0,80 | 0,71 | 0,53 |
| «Беларус 592» | 44,0 | 3890 | 6,70 | 0,87 | 0,71 | 0,64 | 0,48 |
| «Беларус 590» | 44,0 | 3680 | 7,39 | 0,87 | 0,66 | 0,59 | 0,44 |
| «Беларус 521» | 44,0 | 3670 | 7,22 | 0,87 | 0,70 | 0,63 | 0,47 |
| «Беларус 520» | 44,0 | 3430 | 7,72 | 0,869 | 0,69 | 0,62 | 0,46 |
| «Беларус 552» | 40,3 | 3890 | 6,22 | 0,87 | 0,67 | 0,60 | 0,45 |
| «Беларус 550» | 40,3 | 3680 | 6,75 | 0,88 | 0,62 | 0,55 | 0,41 |
| «Беларус 532» | 40,3 | 3410 | 7,09 | 0,87 | 0,65 | 0,58 | 0,43 |
| «Беларус 530» | 40,3 | 3200 | 7,76 | 0,879 | 0,60 | 0,53 | 0,40 |
| «Беларус 512» | 40,3 | 3640 | 6,82 | 0,878 | 0,62 | 0,55 | 0,41 |
| «Беларус 510» | 40,3 | 3430 | 7,24 | 0,879 | 0,61 | 0,54 | 0,41 |
| «Беларус 320P» | 24,6 | 1670 | 9,39 | 0,90 | 0,40 | 0,36 | 0,27 |
| «Беларус 310» | 24,6 | 1670 | 9,64 | 0,90 | 0,38 | 0,33 | 0,25 |
| «Беларус 321» | 24,6 | 1250 | 11,00 | 0,90 | 0,36 | 0,32 | 0,24 |
| ГП «Южмаш» (Украина) |
| ЮМЗ-10280 | 73,5 | 4914 | 8,20 | 0,84 | 0,99 | 0,89 | 0,66 |
| ЮМЗ-8085 | 59,0 | 4130 | 8,04 | 0,86 | 0,78 | 0,69 | 0,52 |

Продолжение табл.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮМЗ-8285 | 59,0 | 4370 | 7,40 | 0,85 | 0,84 | 0,75 | 0,56 |
| ЮМЗ-60АКЛ | 44,5 | 4000 | 6,50 | 0,88 | 0,63 | 0,56 | 0,42 |
| ЮМЗ-62АКЛ | 44,5 | 4200 | 6,50 | 0,87 | 0,66 | 0,59 | 0,44 |
| Фирма «John Deer» |
| JD 9520 | 331,0 | 16500 | 11,00 | 0,57 | 3,29 | 2,93 | 2,19 |
| JD 9420 | 312,0 | 16500 | 11,00 | 0,58 | 3,20 | 2,86 | 2,13 |
| JD 9320 | 276,0 | 16500 | 11,00 | 0,61 | 2,98 | 2,66 | 1,99 |
| JD 8430 | 225,0 | 12950 | 11,00 | 0,67 | 2,75 | 2,46 | 1,83 |
| JD 8330 | 206,0 | 12950 | 10,80 | 0,68 | 2,06 | 1,84 | 1,37 |
| JD 7930 | 162,5 | 8730 | 11,00 | 0,73 | 2,09 | 1,87 | 1,39 |
| JD 7830 | 150,7 | 8600 | 11,00 | 0,74 | 1,98 | 1,77 | 1,32 |
| JD 6730 | 138,0 | 8550 | 11,00 | 0,76 | 1,85 | 1,65 | 1,23 |
| JD 7810 | 110,3 | 6415 | 11,00 | 0,79 | 1,57 | 1,40 | 1,05 |
| JD 6920 | 110,0 | 6460 | 11,00 | 0,79 | 1,57 | 1,40 | 1,05 |
| JD 6120 | 59,0 | 4560 | 8,67 | 0,86 | 0,98 | 0,88 | 0,66 |
| Фирма «Buhler» |
| «Buhler 435» | 324,0 | 149502 | 11,00 | 0,59 | 3,37 | 3,01 | 2,25 |
| «Versotile 2375» | 275,0 | 12860 | 11,00 | 0,62 | 3,02 | 2,70 | 2,01 |
| Фирма «Case New Holland» |
| «Case STX 530» | 395,0 | 22045 | 11,00 | 0,53 | 3,84 | 3,43 | 2,56 |
| «Case STX 430» | 321,0 | 21065 | 10,37 | 0,60 | 3,59 | 3,21 | 2,39 |
| «Case STX 380» | 283,0 | 18615 | 10,34 | 0,60 | 3,20 | 2,86 | 2,13 |
| «Case T8040» | 223,0 | 10200 | 11,00 | 0,67 | 2,57 | 2,29 | 1,71 |
| «Case NH MAG 305» | 190,0 | 14770 | 8,75 | 0,70 | 2,62 | 2,34 | 1,75 |
| «Case NH MAG 275» | 168,0 | 147,7 | 8,48 | 0,72 | 2,45 | 2,19 | 1,63 |
| «Case NH MAG 245» | 149,0 | 12000 | 8,48 | 0,74 | 2,20 | 1,96 | 1,47 |
| «Case IH 180 Puma» | 134,0 | 7540 | 11,00 | 0,78 | 1,79 | 1,60 | 1,19 |
| «Case NH MAG 215» | 131,0 | 12000 | 7,43 | 0,76 | 2,05 | 1,83 | 1,37 |
| Фирма «Fendt» |
| «Fendt 930 Vario» | 221,0 | 9840 | 11,00 | 0,67 | 2,61 | 2,33 | 1,74 |
| «Fendt 926 Vario» | 199,0 | 9680 | 11,00 | 0,69 | 2,46 | 2,20 | 1,64 |
| «Fendt 924 Vario» | 176,0 | 9680 | 11,00 | 0,71 | 2,28 | 2,04 | 1,52 |
| «Fendt 920 Vario» | 154,0 | 9620 | 10,88 | 0,73 | 2,08 | 1,86 | 1,39 |
| «Fendt 916 Vario» | 132,0 | 9620 | 9,33 | 0,75 | 1,92 | 1,71 | 1,28 |
| Фирма «McCoormick» |
| «McCorm XTX 215» | 143,0 | 8000 | 11,00 | 0,75 | 1,91 | 1,71 | 1,27 |
| Фирма «Same Deut Fahr» |
| «Deutz Agr Fahr 165» | 125,0 | 7070 | 11,00 | 0,77 | 1,72 | 1,54 | 1,15 |
| Фирма «Valtra» |
| «Valtra T 190» | 139,0 | 5950 | 11,00 | 0,76 | 1,84 | 1,64 | 1,23 |
| «Valtra T 170» | 125,0 | 5950 | 11,00 | 0,77 | 1,73 | 1,54 | 1,15 |
| «Valtra T 161» | 118,0 | 5950 | 11,00 | 0,78 | 1,67 | 1,49 | 1,11 |

Продолжение табл. 3

Гусеничные тракторы

| Марка фирмы (страна) | Эксплуатационная мощность двигателя, кВт | Эксплуатационная масса трактора, кг | Рабочая скорость пахотного агрегата, км/ч | Коэффициент использования времени смены | Производительность в час сменного времени, га | Коэффициент перевода в эталонные тракторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ТЭ-100 | ТЭ-150 |
| ОАО ТК «ВгТЗ» (Россия) |
| ВТ-150Д | 110,0 | 7720 | 6,92 | 0,71 | 1,62 | 1,45 | 1,08 |
| ВТ-100Д | 88,0 | 7580 | 6,50 | 0,73 | 1,46 | 1,30 | 0,97 |
| ДТ-75Н | 70,0 | 6180 | 6,50 | 0,78 | 1,07 | 0,96 | 0,71 |
| ДТ-75Д | 70,0 | 6950 | 6,50 | 0,76 | 1,19 | 1,06 | 0,79 |
| ОАО «АЛТРАК» (Россия) |
| А 600 | 220,5 | 12500 | 8,76 | 0,66 | 2,92 | 2,61 | 1,95 |
| Т-250 | 183,8 | 12700 | 7,00 | 0,68 | 2,57 | 2,29 | 1,71 |
| Т-5.01 | 147,0 | 11400 | 6,77 | 0,70 | 2,33 | 2,08 | 1,55 |
| Т-406 | 112,0 | 9300 | 6,50 | 0,70 | 1,71 | 1,53 | 1,14 |
| Т-408 | 112,0 | 11000 | 6,50 | 0,82 | 1,69 | 1,51 | 1,13 |
| Т-404 | 110,3 | 10950 | 6,50 | 0,70 | 1,72 | 1,54 | 1,15 |
| ОАО «Харьковский тракторный завод» (Украина) |
| ХТЗ-150-07 | 139,7 | 8700 | 7,43 | 0,68 | 1,84 | 1,64 | 1,23 |
| ХТЗ-181 | 139,7 | 9050 | 6,82 | 0,68 | 1,88 | 1,68 | 1,25 |
| ХТЗ-180-Б | 132,3 | 8750 | 7,94 | 0,68 | 1,95 | 1,74 | 1,30 |
| АО «Траком» (Молдова) |
| T-120 | 88,3 | 4900 | 8,76 | 0,74 | 1,28 | 1,14 | 0,85 |
| T-70C | 61,8 | 4180 | 7,92 | 0,77 | 1,06 | 0,95 | 0,71 |
| Фирма «AGCO Challenger» |
| «Challenger MT-865» | 355,0 | 20000 | 9,32 | 0,56 | 4,12 | 3,68 | 2,75 |
| «Challenger MT-855» | 321,0 | 20000 | 8,43 | 0,58 | 3,95 | 3,53 | 2,63 |
| «Challenger MT-735» | 175,0 | 14410 | 6,38 | 0,69 | 2,77 | 2,47 | 1,85 |
| Фирма «Case New Holland» |
| «Case IH Qt 385» | 287,0 | 23900 | 6,11 | 0,61 | 3,86 | 3,45 | 2,57 |

________________

* Номинальные значения.

Приложение 3

Коэффициенты перевода в эталонные единицы зерноуборочных комбайнов

Таблица 4

| Модель | Теоретическая пропускная способность, кг/с | Переводной коэффициент |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Нива-Эффект» | «Vector-410» |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фирма «Claas» (Германия) |
| «Dominator 130» | 4,7 | 0,84 | 0,61 |
| «Dominator 140» | 4,7 | 0,83 | 0,60 |
| «Dominator 150» | 4,9 | 0,88 | 0,64 |
| «Mega 350» | 7,7 | 1,38 | 1,00 |
| «Mega 360» | 9,2 | 1,64 | 1,19 |
| «Medion 310» | 7,9 | 1,42 | 1,03 |
| «Medion 330» | 8,6 | 1,54 | 1,12 |
| «Medion 340» | 10,1 | 1,81 | 1,32 |
| «Lexion 510» | 8,6 | 1,53 | 1,11 |
| «Lexion 520»; «Lexion 520 Montana» | 9,2 | 1,63 | 1,19 |
| «Lexion 530»; «Lexion 530 Montana» | 9,5 | 1,70 | 1,23 |
| «Lexion 540»; «Lexion 540C» | 10,5 | 1,88 | 1,37 |
| «Lexion 550» | 11,0 | 1,97 | 1,43 |
| «Lexion 560»; «Lexion 560 TERRA TRAC» | 11,3 | 2,02 | 1,47 |
| «Lexion 570»; «Lexion 570 Montana» | 11,1 | 1,98 | 1,44 |
| «Lexion 580»; «Lexion 580 TERRA TRAC» | 12,5 | 2,24 | 1,63 |
| Продолжение табл. 4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фирма «Fendt» (Германия) |
| 5220 E | 8,0 | 1,50 | 1,04 |
| 5250 E | 8,5 | 1,58 | 1,10 |
| 6250 E | 9,7 | 1,82 | 1,26 |
| 5270 C/5270 C-AL* | 9,1 | 1,71 | 1,19 |
| 6300 C/6300 C-AL* | 12,0 | 2,24 | 1,56 |
| 8300/8300 AL | 10,3 | 1,91 | 1,33 |
| 8350/8350 AL | 11,0 | 2,05 | 1,42 |
| Фирма «Deutz-Fahr» (Германия) |
| 5435 H* | 4,7 | 0,84 | 0,61 |
| 5445 H* | 5,1 | 0,90 | 0,66 |
| 5465 H* | 5,5 | 0,99 | 0,72 |
| 5485 HT* | 5,9 | 1,06 | 0,77 |
| «Ectron 5530 Н» | 7,0 | 1,25 | 0,91 |
| 5545 Н | 7,4 | 1,31 | 0,96 |
| 5565 Н | 7,8 | 1,39 | 1,01 |
| 5585 НТ | 8,2 | 1,47 | 1,07 |
| 5670 H/HTS | 10,1 | 1,80 | 1,31 |
| 5680 | 10,8 | 1,92 | 1,40 |
| 5690 | 11,3 | 2,03 | 1,47 |
| Фирма «New Holland» (Голландия) |
| ТС 54 | 5,9 | 1,05 | 0,76 |
| ТС 56 | 7,3 | 1,30 | 0,94 |
| AL 59 «Collina Plus» | 7,8 | 1,39 | 1,01 |
| CL 560 | 8,4 | 1,50 | 1,09 |
| ТХ63 | 8,5 | 1,52 | 1,11 |
| ТХ 65 «Plus» | 9,0 | 1,60 | 1,16 |
| ТХ66 | 10,4 | 1,85 | 1,34 |
| ТХ68 | 10,3 | 1,84 | 1,34 |
| CS520 | 7,5 | 1,34 | 0,97 |
| CS540 | 8,1 | 1,44 | 1,05 |
| CS660 | 9,2 | 1,64 | 1,19 |
| СХ 720 | 8,9 | 1,58 | 1,15 |
| СХ740 | 8,9 | 1,60 | 1,16 |
| СХ760 | 9,4 | 1,67 | 1,22 |
| СХ780 | 9,6 | 1,72 | 1,25 |
| СХ820 | 10,4 | 1,85 | 1,35 |
| СХ840 | 10,6 | 1,90 | 1,38 |
| СХ860 | 11,3 | 2,03 | 1,47 |
| СХ880 | 11,9 | 2,13 | 1,55 |
| CR960 | 9,9 | 1,77 | 1,29 |
| CR980 | 12,0 | 2,15 | 1,56 |
| Фирма «Massey Ferguson» (США) |
| MF 7242 «Activa» | 6,8 | 1,22 | 0,89 |
| MF 7244 «Activa» | 8,4 | 1,49 | 1,09 |
| MF 7245 «Activa» | 8,7 | 1,56 | 1,14 |
| MF 7246 «Activa» | 10,0 | 1,78 | 1,30 |
| MF 7260 «Beta» | 9,4 | 1,68 | 1,22 |
| Продолжение табл. 4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| MF 7260 «Beta» | 11,2 | 1,99 | 1,45 |
| MF 7256 «Cerea» | 9,4 | 1,68 | 1,22 |
| MF 7272 «Cerea» | 11,0 | 1,96 | 1,43 |
| MF 7274 «Cerea» | 11,2 | 2,00 | 1,46 |
| MF 7278 «Cerea» | 12,1 | 2,15 | 1,57 |
| Фирма «John Deere» (США) |
| 1450 CWS | 7,3 | 1,30 | 0,94 |
| 1550 CWS | 9,1 | 1,63 | 1,19 |
| 9540i WTS | 8,3 | 1,48 | 1,08 |
| 9560i WTS | 9,3 | 1,66 | 1,21 |
| 9580i WTS | 10,7 | 1,90 | 1,38 |
| 9640i WTS | 11,0 | 1,96 | 1,42 |
| 9660i WTS | 11,3 | 2,02 | 1,47 |
| 9680i WTS | 12,2 | 2,18 | 1,58 |
| 9780i CTS | 10,6 | 1,89 | 1,38 |
| 98801 STS | 12,0 | 2,14 | 1,56 |
| Фирма «Sampo Rosenlew» (Финляндия) |
| SR2010 | 1,8 | 0,32 | 0,24 |
| SR 2035 M | 4,5 | 0,81 | 0,59 |
| SR 2035 «Hydro» | 4,7 | 0,85 | 0,61 |
| SR 2045 «Hydro» | 5,1 | 0,92 | 0,67 |
| SR 2065 «Standart» | 5,3 | 0,95 | 0,69 |
| SR 2065 «Spezial» | 5,6 | 1,00 | 0,73 |
| SR 2085 TS | 6,0 | 1,07 | 0,78 |
| SR3085TS | 8,2 | 1,46 | 1,06 |
| SR 3045 | 7,3 | 1,30 | 0,95 |
| SR 3065/ SR 3065 L | 7,7 | 1,38 | 1,00 |
| Фирма «Laverda» (Италия) |
| 184AL | 6,5 | 1,16 | 0,84 |
| 255 AL 4WD | 8,6 | 1,54 | 1,12 |
| 225 «Rew» | 8,4 | 1,49 | 1,09 |
| 255 «Rew» | 8,6 | 1,53 | 1,11 |
| 1950 LX | 6,7 | 1,20 | 0,88 |
| 2050 LX; 2050 LX riso | 6,8 | 1,22 | 0,89 |
| 2350 LX; 2350 LX/LS; 2350 LX riso | 7,7 | 1,37 | 0,99 |
| 2560 LX | 8,6 | 1,53 | 1,11 |
| 2760 LX; 2760 LX/LS; 2760 LX riso | 9,1 | 1,62 | 1,18 |
| 21.50 LXE; 21.50 LXET; 21.50 LXE riso; 21.50 LXET riso | 8,0 | 1,43 | 1,04 |
| 25.50 LXE; 25.50 LXE T; 25.50 LXE Triso | 8,6 | 1,54 | 1,12 |
| М 303 | 8,8 | 1,57 | 1,14 |
| М 304 LS; М 304 LS T | 9,1 | 1,62 | 1,18 |
| М305 | 9,9 | 1,77 | 1,29 |
| М 306; М 306 Т; М 306 Triso | 10,4 | 1,85 | 1,35 |
| М 306 LS T | 10,4 | 1,85 | 1,35 |
| Фирма «Case IH» (Италия) |
| СТ 5050 | 8,3 | 1,48 | 1,07 |
| СТ 5060 | 8,9 | 1,59 | 1,16 |
| Продолжение табл. 4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| СТ 5070 | 10,4 | 1,85 | 1,34 |
| СТ 5080 | 10,5 | 1,87 | 1,36 |
| 2366 X-clusive* | 8,5 | 1,52 | 1,10 |
| 2388 X-clusive* | 9,6 | 1,71 | 1,25 |
| AFX 8010* | 10,3 | 1,85 | 1,34 |
| Фирма «Challenger» (Германия) |
| СН 640 | 6,5 | 1,16 | 0,84 |
| СН 648/ СН 648 AL | 8,6 | 1,54 | 1,12 |
| СН 652/ СН 652 AL | 9,6 | 1,72 | 1,25 |
| СН 654 | 10,4 | 1,85 | 1,34 |
| СН 658 | 11,0 | 1,96 | 1,43 |
| СН 660 | 8,6 | 1,54 | 1,12 |
| СН 670 | 10,2 | 1,81 | 1,32 |
| ОАО «Ростсельмаш» (Россия) |
| «Нива-Эффект» | 5,6 | 1,00 | 0,72 |
| «Vector 410» | 7,7 | 1,38 | 1,00 |
| «Vector 420» | 7,8 | 1,39 | 1,43 |
| «Дон-1500Б» | 9,5 | 1,70 | 1,24 |
| «Дон-2600»* | 12,4 | 2,21 | 1,61 |
| RSM 181* | 12,6 | 2,25 | 1,64 |
| «Acros 530» | 9,7 | 1,74 | 1,26 |
| «Acros 540» | 9,9 | 1,77 | 1,29 |
| «САМПО-Ростов» (Россия) |
| SR-2065 | 6,4 | 1,14 | 0,83 |
| SR-2085 TS | 7,1 | 1,26 | 0,92 |
| SR-3065 L | 8,7 | 1,55 | 1,13 |
| SR-3085 L TS | 9,5 | 1,69 | 1,23 |
| ОАО «Красноярский КЗ» (Россия) |
| «Енисей 950» | 6,6 | 1,18 | 0,86 |
| «Енисей 954» | 6,3 | 1,13 | 0,82 |
| «Енисей 959» | 6,3 | 1,13 | 0,82 |
| «Енисей 960» | 9,3 | 1,65 | 1,20 |
| «Енисей 1200-1» | 5,4 | 0,96 | 0,70 |
| «Таганрогский КЗ» (Россия) |
| КЗС-3 Русь | 3,8 | 0,69 | 0,50 |
| «Лида» (Беларусь) |
| 1300 | 7,0 | 1,25 | 0,91 |
| «Полесье» (Беларусь) |
| GS 14 | 12,2 | 2,18 | 1,58 |
| GS 12 | 10,6 | 1,90 | 1,38 |
| GS 10 | 10,3 | 1,84 | 1,34 |
| GS 812 | 9,0 | 1,60 | 1,17 |
| 1280 | 11,3 | 2,02 | 1,47 |
| КЗР-10* | 10,9 | 1,94 | 1,41 |
| «Брянсксельмаш» (Россия) |
| КЗС-1218 | 12,8 | 2,29 | 1,67 |
| Продолжение табл. 4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фирма «Claas» Краснодар (Россия) |
| «Mega 350» | 7,7 | 1,38 | 1,00 |
| «Mega 370» | 9,7 | 1,72 | 1,25 |
| ОАО «Херсонские комбайны» (Украина) |
| КЗС-9 «Славутич» | 9,0 | 1,60 | 1,16 |
| КЗСР-9 «Славутич»* | 9,2 | 1,65 | 1,20 |
| АО «Аверс» (Украина) |
| «Обрий» | 9,1 | 1,62 | 1,18 |
| Концерн «Лан» (Украина) |
| «Лан» | 9,7 | 1,73 | 1,26 |

__________

* Аксиально-роторный.

Приложение 4

Коэффициенты перевода в эталонные единицы кормоуборочных комбайнов

Таблица 5

| Кормоуборочный комбайн | Тяговый класс трактора, мощность двигателя, кВт* | Производительность в час основного времени, т | Удельная мощность на единицу пропускной способности, кВт/(т/ч) | КСК-100А-Б | «Дон-680» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КИР-1,5, КИН-1,5Ф | кл. 1,4 | 15-18 | 2,61 | 0,21 | 0,14-0,17 |
| КСД-2, ККП-2 | кл. 1,4 | 15-20 | 2,94 | 0,22 | 0,14-0,18 |
| КПК-1400 | кл. 1,4-2 | 25-28 | 3,16 | 0,33 | 0,23-0,26 |
| «ПН-400 Простор» | кл. 1,4-2 | 24-30 | 2,72 | 0,34 | 0,22-0,28 |
| КСС-2,6А | кл. 3 | 30-40 | 3,16 | 0,44 | 0,28-0,37 |
| FСТ -1050 | кл. 3 | 30-40 | 3,31 | 0,44 | 0,28-0,37 |
| FCТ-1350 | кл. 3 | 40-45 | 2,94 | 0,53 | 0,37-0,41 |
| КДП-3000П | кл. 3-5 | 45-70 | 2,35 | 0,56-0,87 | 0,39-0,83 |
| «Марал-125(Е-281)» | 125 | 50-60 | 2,28 | 0,69 | 0,5 |
| «ПН-450 Простор» | 136 | 50-60 | 2,50 | 0,69 | 0,53 |
| КСК-100А-Б | 147 | 80 | 2,10 | Эталон-1,0 | 0,73 |
| «Амур-680» | 154 | 30 | 5,55 | 0,375 | 0,28 |
| КСГ-Ф-170А | 158 | 25 | 6,32 | 0,31 | 0,23 |
| КСК-600 | 173 | 90 | 1,91 | 1,125 | 0,83 |
| «Марал -140» | 176 | 90 | 1,98 | 1,125 | 0,83 |
| КНК-420 | 206 | 110 | 1,87 | 1,375 | 1,0 |

| Продолжение табл. 5 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КПК-3000(К-Г-6) | 206 | 110 | 1,87 | 1,375 | 0,83 |
| «Дон-680М» | 213 | 110 | 1,94 | 1,38 | 1,0 |
| «Енисей-324» | 221 | 100 | 2,21 | 1,25 | 0,99 |
| «Jaguar-830» | 236 | 110 | 2,15 | 1,38 | 1,01 |
| «Jaguar-850» | 286 | 130 | 2,20 | 1,63 | 1,38 |
| КВК-800 | 265, 294, 331 | 120-140 | 2,35 | 1,5-1,75 | 1,38-1,56 |
| «John Deere 6750» | 290 | 130 | 2,21 | 1,64 | 1,38 |
| «John Deere 7300» | 305 | 135 | 1,84 | 1,69 | 1,42 |
| «Jaguar-870» | 322 | 140 | 2,30 | 1,75 | 1,47 |
| КНК-500 | 331 | 140 | 2,35 | 1,75 | 1,47 |
| FХ-40 | 338 | 140 | 2,41 | 1,75 | 1,47 |
| «John Deere 7400» | 368 | 150 | 2,46 | 1,87 | 1,65 |
| «Jaguar-890» | 370 | 150 | 2,47 | 1,88 | 1,88 |
| «Jaguar-900» | 445 | 180 | 2,47 | 2,25 | 2,02 |
| «BIG Х V8» | 445 | 180 | 2,47 | 2,25 | 2,02 |

________

* Для прицепных машин указан тяговый класс трактора, для самоходных – мощность двигателя.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	3

1. Основные положения разработки методики.	4

2. Эталонные единицы. Условные коэффициенты помарочного перевода отечественных и зарубежных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы.	9

3. Нормативы потребности в тракторах и комбайнах.	12

4. Методика использования коэффициентов перевода физических еди-ниц тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные при определении потребности в технике.	27

4.1. Методика перевода физических единиц тракторов в эталонные и определение их потребности.	28

4.2. Методика перевода физических единиц зерноуборочных комбайнов в эталонные и определение их потребности.	31

4.3. Методика перевода физических единиц кормоуборочных комбайнов в эталонные и определение их потребности.	32

5. Порядок уточнения условных коэффициентов и нормативов потреб-ности в тракторах, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах	33

Литература.	34

Приложение 1. Усредненные коэффициенты перевода в эталонные единицы сельскохозяйственных тракторов.	35

Приложение 2. Коэффициенты перевода в эталонные единицы сельскохозяйственных тракторов.	36

Приложение 3. Коэффициенты перевода в эталонные единицы зерноуборочных комбайнов.	43

Приложение 4. Коэффициенты перевода в эталонные единицы кормоуборочных комбайнов.	51

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛОВНЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕВОДА ТРАКТОРОВ, ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ 
И КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ В ЭТАЛОННЫЕ ЕДИНИЦЫ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ИХ ПОТРЕБНОСТИ

Инструктивно-методическое издание

Редактор В. И.Сидорова

Художественный редактор Л. А.Жукова

Обложка художника Т. Н. Лапшиной

Компьютерная верстка И. И. Гореловой

Корректор Н. А. Буцко

fgnu@rosinformagrotech.ru

_____________________________________________________________________

Подписано в печать 10.08.09             Формат  60х84/16
Бумага писчая        Гарнитура шрифта “Times New Roman”      Печать офсетная  
Печ. л. 3,5        Тираж 1000 экз.       Изд. заказ  215        Тип. заказ 252

____________________________________________________________________

Отпечатано  в типографии ФГНУ “Росинформагротех”,
141261, пос. Правдинский Московской обл., ул. Лесная, 60

# Text boxes

15

17

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52